## Slide 1
第1章 绪论
交通数据挖掘
交通问题如何变成
可检验的数据分析任务
开放课堂 / 理论与案例
概念插画
Notes: 交通数据挖掘
教材对应：start
教学提示
课前打开网页，检查本地数据加载。说明本章建立问题意识，不要求学生掌握后续章节的全部算法。封面为AI生成的概念插画，不代表实际地点。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s0

## Slide 2
CHAPTER 01 / 课程导览
本节课的学习目标
01
把一个交通现象表述为明确的数据分析任务
02
判断记录的对象、时间尺度和空间范围
03
为任务选择合适的数据与基本方法
04
区分样本结论、预测能力和因果解释
课堂主线：问题定义、数据依据、方法选择、解释边界
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
02 / 42
Notes: 本节课的学习目标
教材对应：start
教学提示
5分钟导入。请学生说出最近一次遇到的拥堵或打车经历，挑一个贯穿课堂。说明90分钟为建议教学时长，部分拓展活动可课后完成。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s1

## Slide 3
01 无事故拥堵
前方没有事故，为什么车队仍会停下来？
01
每辆车都只做了一个小小的减速动作
02
后车的反应，会不会把这个变化放大？
先描述现象，再寻找可观察的证据
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
03 / 42
打开本页交互练习
Notes: 前方没有事故，为什么车队仍会停下来？
教材对应：1.1
教学提示
邀请学生举手投票：一定有事故，或可能由车队内部扰动产生。网页动画是延迟响应的简化演示，参数没有根据实测标定，不能用来推算真实通行能力。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s2
Vanderbilt：环形道路实验与适用边界
https://news.vanderbilt.edu/2018/04/30/expert-autonomous-vehicles-could-help-traffic-but-not-anytime-soon/
2018年官方科普。封闭环道实验不能直接等同于复杂城市路网。

## Slide 4
CHAPTER 01 / 1.1
视频观察：减速波的传播
01
视频观察
选看约2分钟
打开官方视频
机构发布页与备用讲解
观察同一辆车，不要只盯着道路的一点
记录减速发生的先后顺序
思考环道实验省略了哪些现实条件
看前后车辆的速度变化：车辆前进的方向与减速波传播的方向一样吗？
封闭环道的现象，需要进一步检验能否推广到真实路网
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
04 / 42
Notes: 视频观察：减速波的传播
教材对应：1.1
教学提示
播放约2分钟。学生观察后用一句话描述，不立即要求给出原因。离线时使用上一页动画并朗读备用说明。视频不随文件分发，需联网访问官方平台。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s3
Vanderbilt：环形道路实验与适用边界
https://news.vanderbilt.edu/2018/04/30/expert-autonomous-vehicles-could-help-traffic-but-not-anytime-soon/
2018年官方科普。封闭环道实验不能直接等同于复杂城市路网。

## Slide 5
CHAPTER 01 / 1.1
交通数据挖掘的基本认识
围绕交通问题，从数据中识别规律、建立模型并解释结果。
变量：记录了什么，例如速度、时刻和道路类型
特征：为当前任务构造的输入，例如过去15分钟平均速度
模型：描述关系或形成预测的规则与参数
领域知识约束问题定义，也约束结果解释
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
05 / 42
Notes: 交通数据挖掘的基本认识
教材对应：1.1
教学提示
对应1.1.1。先解释变量、特征、模型，再使用这些名词。举例：同一个速度字段在不同任务里可能是输入，也可能是目标。挖掘出关联不等于证明原因。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s4
《交通数据挖掘理论与应用》清洁合稿，第1章
以用户提供的最新清洁合稿为基础，按1.1—1.6组织。书稿未作修改。

## Slide 6
CHAPTER 01 / 1.1
典型任务与交通问题
任务 | 交通问题 | 典型输出
描述与发现 | 哪里、何时经常排队？ | 分布与规律
分类与识别 | 这段道路是否拥堵？ | 类别或概率
回归与预测 | 下一时段有多少车辆？ | 数值或未来状态
聚类与异常 | 哪些路段变化相似？ | 分组或异常提示
优化与决策 | 怎样安排信号配时？ | 满足约束的方案
预测可以输出类别；决策还需要目标和约束
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
06 / 42
Notes: 典型任务与交通问题
教材对应：1.1
教学提示
对应1.1.4。不要把预测局限为数值回归。聚类通常没有现成类别标签。决策问题还需要控制变量和约束，不由一个预测分数自动产生。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s5
《交通数据挖掘理论与应用》清洁合稿，第1章
以用户提供的最新清洁合稿为基础，按1.1—1.6组织。书稿未作修改。

## Slide 7
02 路口任务配对
同一个路口，可以提出不同任务
01
统计昨日每小时的排队次数
02
判断当前画面是否存在行人
03
预测明天早高峰的进口流量
04
给一天的流量曲线分组
数据相同，研究目标不同，输出和评价也会改变
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
07 / 42
打开本页交互练习
Notes: 同一个路口，可以提出不同任务
教材对应：1.1
教学提示
学生两人一组完成配对。讨论为什么不能仅凭“用了摄像头”就决定模型类别。网页逐题反馈，不需要拖拽，也支持键盘操作。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s6

## Slide 8
CHAPTER 01 / 1.1
数据采集方式与研究范围
采集方式 | 可以观察 | 仍可能遗漏
人工调查 | 特定地点与对象的细节 | 长时间和大范围变化
固定检测器 | 固定断面的连续变化 | 路网其他位置与完整路径
GPS与交易记录 | 部分参与者的时空活动 | 未使用该服务的人群
影像与多源融合 | 对象、环境与动态关系 | 遮挡、误差和数据对齐问题
记录更多，仍然需要检查覆盖范围
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
08 / 42
Notes: 数据采集方式与研究范围
教材对应：1.1
教学提示
对应1.1.2—1.1.3。由技术发展转到研究意义：提高运行诊断和决策依据，但数据密度提高不会自动消除代表性偏差。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s7
《交通数据挖掘理论与应用》清洁合稿，第1章
以用户提供的最新清洁合稿为基础，按1.1—1.6组织。书稿未作修改。

## Slide 9
03 流量与交通状态
车少，就一定通畅吗？
01
夜间需求较低时，车少可能伴随较高速度
02
严重拥堵时，断面通过车辆也可能减少
03
同样的流量，可能对应不同交通状态
交通量与速度需要结合交通状态解释
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
09 / 42
Notes: 车少，就一定通畅吗？
教材对应：1.2
教学提示
对应1.2.1。先定义交通量为指定时间通过断面的车辆数，速度表示运动快慢。让学生提出补充观测，例如速度、占有率或排队长度。本页是概念情境，不是I-94数据分析结论。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s8
《交通数据挖掘理论与应用》清洁合稿，第1章
以用户提供的最新清洁合稿为基础，按1.1—1.6组织。书稿未作修改。

## Slide 10
04 事故数量与风险
事故多的道路，风险一定更高吗？
教学示例 | 事故数/年 | 行驶暴露量/年 | 每百万车公里事故数
道路A | 20起 | 1000万车公里 | 2起
道路B | 10起 | 200万车公里 | 5起
分子是事故数，分母是车辆行驶暴露量
两路段的观察期与事故统计口径应一致
以上为教学数值，不是实际道路观测；小样本还需考虑不确定性
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
10 / 42
打开本页交互练习
Notes: 事故多的道路，风险一定更高吗？
教材对应：1.2
教学提示
4分钟。先只让学生看事故数投票，再补充分母。网页调整暴露量并重新比较。不要把简单比率当成显著性检验或完整因果分析。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s9

## Slide 11
CHAPTER 01 / 1.2
一条记录的含义决定分析口径
问题 | 需要明确的定义
一行代表什么？ | 一次行程、一个断面小时，还是一场事故
时间是什么？ | 发生时间、上报时间，还是数据入库时间
单位是什么？ | km/h与m/s、小时计数与5分钟计数
缺失意味着什么？ | 没有记录与观测值为零需要区分
这些定义应在计算前写进数据字典
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
11 / 42
Notes: 一条记录的含义决定分析口径
教材对应：1.2
教学提示
对应1.2.2。用午夜没有记录说明缺失不等于零。代码语法正确并不保证观察对象定义正确。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s10
《交通数据挖掘理论与应用》清洁合稿，第1章
以用户提供的最新清洁合稿为基础，按1.1—1.6组织。书稿未作修改。

## Slide 12
CHAPTER 01 / 1.2
理论、工具与数理基础的分工
01
交通理论：判断变量是否有交通含义、结果是否合理
02
数据组织与工具：整理时间、空间、单位和样本
03
数理基础：表达关系、估计参数并描述不确定性
本章先理解各自作用，数学细节在第3章展开
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
12 / 42
Notes: 理论、工具与数理基础的分工
教材对应：1.2
教学提示
对应1.2.1—1.2.3。用事故率例子串联：交通知识选择暴露量，工具统一观察期，统计知识处理估计的不稳定性。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s11
《交通数据挖掘理论与应用》清洁合稿，第1章
以用户提供的最新清洁合稿为基础，按1.1—1.6组织。书稿未作修改。

## Slide 13
CHAPTER 01 / 1.2
交通数据分析的四个阶段
01
问题定义与任务设计：预测哪条路、哪个时段、什么指标？
02
数据准备与特征构建：哪些输入在预测时已经可用？
03
模型构建与分析：与什么简单方法进行比较？
04
结果解释与应用：哪些情境会出错，能否支持使用？
阶段之间允许反馈与修正，不是一次性直线流程
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
13 / 42
Notes: 交通数据分析的四个阶段
教材对应：1.2
教学提示
对应1.2.4，保留教材四阶段结构。后续用8:00预测8:30的情境检验每一阶段是否交代充分。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s12
《交通数据挖掘理论与应用》清洁合稿，第1章
以用户提供的最新清洁合稿为基础，按1.1—1.6组织。书稿未作修改。

## Slide 14
05 时间穿越的预测
8:00预测8:30，哪些信息能用？
01
7:55已收到的速度记录
02
8:40才上报、但标称发生于7:50的事故
03
7:30发布的8:30天气预报
04
事后整理的8:30实际降雨量
使用事件时间与数据可获得时间共同判断
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
14 / 42
打开本页交互练习
Notes: 8:00预测8:30，哪些信息能用？
教材对应：1.2
教学提示
让学生独立勾选。正确为第一、第三项。解释未来天气“预报”与未来天气“实测”区别，防止把全部未来指向信息一律排除。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s13

## Slide 15
06 I-94的日变化
真实案例：一条高速公路的小时交通量
Metro Interstate Traffic Volume
美国I-94西向ATR301检测点，2012—2018年
交通量单位：辆/小时；温度原单位：K
天气、节假日和时间字段可辅助描述变化
单个方向、单个检测点，不能代表整座城市
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
15 / 42
Notes: 真实案例：一条高速公路的小时交通量
教材对应：1.2
教学提示
为保持可重复，网页使用随课件打包的固定快照，不实时查询接口。温度转换为摄氏度仅为方便阅读，不改变原交通量值。部分年份覆盖不完整。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s14
UCI：Metro Interstate Traffic Volume
https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue，2019，DOI 10.24432/C5X60B，CC BY 4.0。课件合并同一小时的重复天气记录，不补齐缺失小时。

## Slide 16
CHAPTER 01 / 1.2
48,204行，不等于48,204个小时
48,204
原始记录
40,575
不同本地小时标签
7,629
合并的重复记录
同一小时可能出现多条天气描述，交通量相同
按小时合并，保留天气标签集合，不填补时间缺口
去重依据是观测定义，不是机械地删掉看起来相似的行
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
16 / 42
Notes: 48,204行，不等于48,204个小时
教材对应：1.2
教学提示
数据核验发现重复时间标签对应的交通量没有冲突。保留的不同小时标签仍不自动解决时区或夏令时歧义。本课件按源文件本地时间标签工作，不声称重建了完整UTC时间轴。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s15
UCI：Metro Interstate Traffic Volume
https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue，2019，DOI 10.24432/C5X60B，CC BY 4.0。课件合并同一小时的重复天气记录，不补齐缺失小时。

## Slide 17
CHAPTER 01 / 1.2
平日与周末的流量节律
平均交通量（辆/小时）
Chart: 
| 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时
平日 | 640.5 | 391.5 | 297.8 | 364.3 | 874.9 | 2834.3 | 5366.4 | 6074.8 | 5514 | 4922.8 | 4416.6 | 4642.3 | 4854.5 | 4828.6 | 5090.1 | 5657 | 6358.1 | 5792.1 | 4473.1 | 3371.4 | 2942.9 | 2715.8 | 2158.7 | 1430.6
周末 | 1306 | 792.1 | 596.2 | 389.7 | 382.3 | 633.7 | 1128.7 | 1634.9 | 2430.6 | 3218.7 | 3780.2 | 4162.7 | 4474.8 | 4456.4 | 4444.7 | 4363.1 | 4383.1 | 4172.7 | 3817.5 | 3281.9 | 2929.6 | 2775.3 | 2421.3 | 1716.7
2018年1—9月，逐小时分组均值
平日指周一至周五，未剔除节假日
切换月份和天气，检查规律是否稳定；不同组的样本数也要看
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
17 / 42
打开本页交互练习
Notes: 平日与周末的流量节律
教材对应：1.2
教学提示
约4分钟互动。请学生找平日与周末差别最大的时段，再说明均值掩盖了哪些每日变化。网页有数据表和CSV，保证图与数可核对。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s16
UCI：Metro Interstate Traffic Volume
https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue，2019，DOI 10.24432/C5X60B，CC BY 4.0。课件合并同一小时的重复天气记录，不补齐缺失小时。

## Slide 18
07 夜间流量
夜间出行：谁还在路上？
平均交通量（辆/小时）
Chart: 
| 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时
平日 | 640.5 | 391.5 | 297.8 | 364.3 | 874.9 | 2834.3
周末 | 1306 | 792.1 | 596.2 | 389.7 | 382.3 | 633.7
对比凌晨0—5时的平日与周末均值
数据能描述车辆通过量，但不能直接告诉我们出行目的
关于夜生活、物流或轮班的解释，需要额外数据验证
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
18 / 42
Notes: 夜间出行：谁还在路上？
教材对应：1.3
教学提示
衔接1.3.2时序数据。可提出多个解释，但不把合理故事当作证据。图来自同一I-94真实快照，本页是不同教学问题，不把它包装成另一数据集。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s17
UCI：Metro Interstate Traffic Volume
https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue，2019，DOI 10.24432/C5X60B，CC BY 4.0。课件合并同一小时的重复天气记录，不补齐缺失小时。

## Slide 19
08 天气与交通量
雨天流量低，是下雨造成的吗？
01
先比较同一小时附近的观测
02
再检查季节、平日与周末的组成
03
遇到小样本天气组，保留不确定性
筛选可以帮助描述关联，不能单靠分组均值证明因果
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
19 / 42
打开本页交互练习
Notes: 雨天流量低，是下雨造成的吗？
教材对应：1.3
教学提示
网页选择Rain和Clear并选择小时。两天气集合可能重叠，因为同一小时保留多个标签。学生可以发现总体均值与分时均值不同，但不能据此声称已经控制全部混杂因素。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s18
UCI：Metro Interstate Traffic Volume
https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue，2019，DOI 10.24432/C5X60B，CC BY 4.0。课件合并同一小时的重复天气记录，不补齐缺失小时。

## Slide 20
CHAPTER 01 / 1.3
表格型数据：一行是一趟车，还是一个人？
字段示例 | 在TLC行程数据中的含义
上车时间 | 这次行程开始的时间记录
上车分区 | 出租车区域编号，不是乘客住址
行程距离 | 车辆行程距离，不是居民一天出行距离
乘客人数 | 可能缺失或不准确，不能自动代替行程数
先定义观察单位，再解释汇总结果
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
20 / 42
Notes: 表格型数据：一行是一趟车，还是一个人？
教材对应：1.3
教学提示
对应1.3.1。用行程记录展示字段结构。本课程汇总的是记录条数，不依赖乘客人数和车费质量。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s19
NYC TLC：Trip Record Data
https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
2024年1月绿出租车。按上车时间保留当月记录，只发布汇总统计。原始数据遵循纽约市开放数据条款，TLC不保证记录准确性。
《交通数据挖掘理论与应用》清洁合稿，第1章
以用户提供的最新清洁合稿为基础，按1.1—1.6组织。书稿未作修改。

## Slide 21
09 出租车的样本偏差
打车最热的地方，就是居民出行最多的地方？
纽约五行政区的绿出租车上车记录（条）
Chart: 
| 曼哈顿 | 皇后区 | 布鲁克林 | 布朗克斯 | 斯塔滕岛
行程记录 | 32846 | 14937 | 7747 | 870 | 5
真实数据：纽约2024年1月绿出租车
按上车时间保留56,549条当月记录
另有144条其他或未知地区记录，未画入此图
服务范围、车辆供给与出行方式选择，会改变记录的分布
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
21 / 42
打开本页交互练习
Notes: 打车最热的地方，就是居民出行最多的地方？
教材对应：1.3
教学提示
约3分钟。聚合只按上车行政区、小时和日类型。图中的Manhattan最多只支持该绿出租车样本结论。EWR是机场分区，Unknown为未知，不应混进纽约市五行政区后改名。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s20
NYC TLC：Trip Record Data
https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
2024年1月绿出租车。按上车时间保留当月记录，只发布汇总统计。原始数据遵循纽约市开放数据条款，TLC不保证记录准确性。

## Slide 22
CHAPTER 01 / 1.3
位置数据：点多的地方意味着什么？
T-Drive中的出租车GPS轨迹
点：车辆在某时刻的位置观测
线：按车辆与时间组织后的路径
区域：行政区、交通小区或道路服务范围
点密度受停留、采样间隔和车辆覆盖共同影响
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
22 / 42
Notes: 位置数据：点多的地方意味着什么？
教材对应：1.3
教学提示
对应1.3.3。让学生思考红灯前点密集究竟反映车辆多，还是停留久。OD指起点与终点；地图匹配指把位置观测关联到道路。避免未解释就使用缩写。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s21
Microsoft Research：T-Drive轨迹样本
https://www.microsoft.com/en-us/research/publication/t-drive-trajectory-data-sample/
用于讨论出租车GPS轨迹的空间覆盖和采样限制，本课件不分发个人轨迹。
《交通数据挖掘理论与应用》清洁合稿，第1章
以用户提供的最新清洁合稿为基础，按1.1—1.6组织。书稿未作修改。

## Slide 23
10 时间粒度的选择
时序数据：时间顺序本身就是信息
01
同一对象反复观测，才能讨论滞后和周期
02
5分钟均值会保留较短变化，小时均值可能平滑尖峰
03
记录中断与真实的低流量，需要分开识别
网页示例用I-94真实小时数据聚合，不能还原分钟级尖峰
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
23 / 42
打开本页交互练习
Notes: 时序数据：时间顺序本身就是信息
教材对应：1.3
教学提示
对应1.3.2。网页仅比较1、3、6小时均值，避免把原小时数据插值伪造成5分钟实测。选择缺失日期时提示缺口，不把缺测小时按零补齐。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s22
UCI：Metro Interstate Traffic Volume
https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue，2019，DOI 10.24432/C5X60B，CC BY 4.0。课件合并同一小时的重复天气记录，不补齐缺失小时。
《交通数据挖掘理论与应用》清洁合稿，第1章
以用户提供的最新清洁合稿为基础，按1.1—1.6组织。书稿未作修改。

## Slide 24
CHAPTER 01 / 1.3
时空数据：多条道路一起变化
同一时间看空间差异，同一道路看时间演变。
节点：道路、检测点或站点等观测对象
时间轴：按统一采样间隔组织观测
空间关系：相邻、距离或道路连接关系
把多条独立曲线放在一起，并不自动建立空间联系
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
24 / 42
Notes: 时空数据：多条道路一起变化
教材对应：1.3
教学提示
对应1.3.4。邻接矩阵只在学生理解节点和连接后介绍为“记录节点关系的表”。空间关系应说明构造依据。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s23
《交通数据挖掘理论与应用》清洁合稿，第1章
以用户提供的最新清洁合稿为基础，按1.1—1.6组织。书稿未作修改。

## Slide 25
CHAPTER 01 / 1.3
影像任务的输出有什么不同？
任务 | 输出 | 交通用途
分类 | 整张图的类别 | 场景或天气识别
检测 | 目标框与类别 | 车辆、行人的位置
分割 | 像素所属区域 | 可行驶区域或车道区域
跟踪 | 跨帧身份与轨迹 | 通行计数与运动分析
计数需要跨时间的规则，不能把每帧检测框直接相加
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
25 / 42
Notes: 影像任务的输出有什么不同？
教材对应：1.3
教学提示
对应1.3.5。本章只建立概念，具体CNN、YOLO等模型留到第8章。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s24
《交通数据挖掘理论与应用》清洁合稿，第1章
以用户提供的最新清洁合稿为基础，按1.1—1.6组织。书稿未作修改。

## Slide 26
11 夜间交通感知
白天会识别，晚上也一定会吗？
01
低照度、车灯眩光和运动模糊改变影像条件
02
训练样本需要覆盖实际使用环境
03
夜间应单独检查漏检、误检与跟踪中断
BDD100K提供多种驾驶环境；本课件未对某模型进行实测排名
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
26 / 42
Notes: 白天会识别，晚上也一定会吗？
教材对应：1.3
教学提示
让学生打开官方演示入口，描述可见差异而非猜测模型精度。指出本页讨论的是分布差异：训练与使用时输入条件改变。涉及教学演示，不用于道路安全决策。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s25
BDD100K官方论文（CVPR 2020）
https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2020/html/Yu_BDD100K_A_Diverse_Driving_Dataset_for_Heterogeneous_Multitask_Learning_CVPR_2020_paper.html
Fisher Yu等。多场景驾驶影像与多任务标注，夜间案例用于讨论训练与使用环境的差异。
BDD100K官方工具与演示入口
https://github.com/bdd100k/bdd100k
工具代码许可与数据许可分开核对。本课件未重传影像数据。

## Slide 27
12 检测与通行计数
同一辆车出现三次，要数几辆？
01
车辆A在连续三帧中都有检测框
02
车辆B只在最后一帧中出现
03
计数线只统计指定方向的完整跨越
目标身份、方向与跨线事件共同决定计数结果
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
27 / 42
打开本页交互练习
Notes: 同一辆车出现三次，要数几辆？
教材对应：1.3
教学提示
网页采用明确标注的三帧教学坐标，支持逐帧查看和计数方式比较。该演示不运行目标检测网络，也不冒充真实视频识别。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s26

## Slide 28
CHAPTER 01 / 1.3
多源融合先要回答“对得上吗”
待关联数据 | 必须核对
路段速度与天气 | 时间间隔、发布时间、天气覆盖区域
GPS与道路网 | 坐标参考、定位误差与道路匹配
视频与检测器 | 视角覆盖、断面位置与采样时钟
事件与运行状态 | 发生时刻、上报时刻及事件影响范围
表格、空间和时间结构可以同时存在，数据类型并非互斥
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
28 / 42
Notes: 多源融合先要回答“对得上吗”
教材对应：1.3
教学提示
对应1.3.6。引导学生回看时间泄漏练习，说明数据融合也受当时可获得性约束。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s27
《交通数据挖掘理论与应用》清洁合稿，第1章
以用户提供的最新清洁合稿为基础，按1.1—1.6组织。书稿未作修改。

## Slide 29
CHAPTER 01 / 1.4
公开数据集的选择
想研究什么 | 可优先考察 | 关键限制
单断面小时变化 | Metro Interstate | 单点、单方向
出租车行程分布 | NYC TLC、T-Drive | 样本不覆盖所有出行
车辆跟驰与换道 | highD、NGSIM | 场景与测量误差
路网状态预测 | METR-LA、PEMS-BAY | 节点、图与数据划分
交通影像感知 | BDD100K、Cityscapes | 标注任务与场景差异
完整目录见教材1.4；课堂选少数数据集深入判断
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
29 / 42
Notes: 公开数据集的选择
教材对应：1.4
教学提示
对应1.4。不要求学生背诵16个名称，而是能查观察单位、标签与使用许可。不要把所有公开数据说成无条件开源。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s28
《交通数据挖掘理论与应用》清洁合稿，第1章
以用户提供的最新清洁合稿为基础，按1.1—1.6组织。书稿未作修改。
UCI：Metro Interstate Traffic Volume
https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue，2019，DOI 10.24432/C5X60B，CC BY 4.0。课件合并同一小时的重复天气记录，不补齐缺失小时。
NYC TLC：Trip Record Data
https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
2024年1月绿出租车。按上车时间保留当月记录，只发布汇总统计。原始数据遵循纽约市开放数据条款，TLC不保证记录准确性。
highD数据申请与许可
https://levelxdata.com/highd-dataset/
按官方条款申请非商业用途。不随本课件分发原始或修改后的数据集。
BDD100K官方论文（CVPR 2020）
https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2020/html/Yu_BDD100K_A_Diverse_Driving_Dataset_for_Heterogeneous_Multitask_Learning_CVPR_2020_paper.html
Fisher Yu等。多场景驾驶影像与多任务标注，夜间案例用于讨论训练与使用环境的差异。

## Slide 30
CHAPTER 01 / 1.4
视频观察：俯视影像中的车辆轨迹
02
视频观察
选看约1分钟
打开官方视频
机构发布页与备用讲解
高处视角有助于观察车道和换道过程
连续帧支持位置随时间变化的分析
德国高速场景不等于城市路口
观察一辆车的编号、位置和车道变化。哪个信息只能通过连续帧得到？
highD采用申请制使用条款，课程只链接官方演示
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
30 / 42
Notes: 视频观察：俯视影像中的车辆轨迹
教材对应：1.4
教学提示
播放约1分钟。学生描述得到速度还缺什么：时间间隔和坐标尺度。坐标、时间、身份三个要素为后续轨迹分析奠定基础。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s29
RWTH Aachen：highD官方介绍与演示
https://www.ika.rwth-aachen.de/en/competences/projects/automated-driving/highd-dataset.html
德国高速公路无人机轨迹。视频只链接官方播放器，不下载或重传。
highD数据申请与许可
https://levelxdata.com/highd-dataset/
按官方条款申请非商业用途。不随本课件分发原始或修改后的数据集。

## Slide 31
CHAPTER 01 / 1.4
为校园夜间过街选择数据
01
目标：理解行人在夜间的过街行为
02
候选：高速公路车辆轨迹、白天街景分割、夜间路口视频
03
检查对象、场景、时间和所需标注是否匹配
相近的“交通”主题，仍可能对应完全不同的研究对象
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
31 / 42
打开本页交互练习
Notes: 为校园夜间过街选择数据
教材对应：1.4
教学提示
这是数据方案讨论，不要求学生拍摄或公开校园个人影像。若后续开展实地采集，需先落实隐私、授权和研究伦理安排。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s30

## Slide 32
CHAPTER 01 / 1.4
公开可访问与允许再分发
01
核对访问与使用条件，记录版本和下载日期
02
代码许可、原始数据许可、视频版权分别检查
03
发布课程时保留来源、处理步骤和适用边界
04
涉及位置或影像时，尽量使用汇总结果与匿名数据
本课件分发UCI许可数据及TLC汇总，不重传第三方视频和highD原始数据
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
32 / 42
Notes: 公开可访问与允许再分发
教材对应：1.4
教学提示
本页不是法律意见。向学生示范“能下载”与“可以公开镜像”不同。视频播放仍受平台和权利人条件约束。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s31
UCI：Metro Interstate Traffic Volume
https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue，2019，DOI 10.24432/C5X60B，CC BY 4.0。课件合并同一小时的重复天气记录，不补齐缺失小时。
NYC TLC：Trip Record Data
https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
2024年1月绿出租车。按上车时间保留当月记录，只发布汇总统计。原始数据遵循纽约市开放数据条款，TLC不保证记录准确性。
highD数据申请与许可
https://levelxdata.com/highd-dataset/
按官方条款申请非商业用途。不随本课件分发原始或修改后的数据集。

## Slide 33
CHAPTER 01 / 1.5
方法选择从任务与结构出发
侧重点 | 方法例子 | 在交通中怎样使用
关系与不确定性 | 统计模型 | 解释变量关系与误差
分类或数值估计 | 机器学习、深度学习 | 识别状态或预测指标
空间关系 | 空间统计与空间模型 | 研究集聚和空间差异
时间依赖 | 时序方法 | 刻画周期、趋势与滞后
空间与时间共同变化 | 时空方法 | 分析路网联动
分类相互交叉：深度学习属于机器学习，也能处理时空问题
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
33 / 42
Notes: 方法选择从任务与结构出发
教材对应：1.5
教学提示
对应1.5各小节。先讲为什么选择，再简述代表性名称。避免把学科分类、模型复杂度和数据结构混作互斥的一层分类。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s32
《交通数据挖掘理论与应用》清洁合稿，第1章
以用户提供的最新清洁合稿为基础，按1.1—1.6组织。书稿未作修改。

## Slide 34
13 不用复杂模型的预测
简单基线也能回答重要问题
平均绝对误差（辆/小时）
Chart: 
| 全局均值 | 星期几×小时
测试集MAE | 1723.8 | 259.2
2017年训练，2018年1至9月测试
对比全局均值与星期几×小时均值
MAE为平均绝对误差，单位是辆/小时
结果只针对本数据与该时间划分，不能代表所有道路
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
34 / 42
打开本页交互练习
Notes: 简单基线也能回答重要问题
教材对应：1.5
教学提示
两种方法都只使用2017年计算参数，再预测2018年，测试集6533个小时。全局均值MAE1723.8，星期几×小时均值259.2。这是教学基线比较，不是最新方法榜单。解释MAE为预测值与观测值绝对差的平均。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s33
UCI：Metro Interstate Traffic Volume
https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue，2019，DOI 10.24432/C5X60B，CC BY 4.0。课件合并同一小时的重复天气记录，不补齐缺失小时。

## Slide 35
CHAPTER 01 / 1.5
整体误差小，早高峰就一定可靠吗？
01
不同方法使用相同目标、样本划分与指标
02
分别检查高峰、夜间和异常事件的误差
03
同时考虑误差大小、适用条件与部署成本
网页可查看基线逐小时测试误差，留意均值掩盖的差异
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
35 / 42
Notes: 整体误差小，早高峰就一定可靠吗？
教材对应：1.5
教学提示
请学生从网页选择某个小时，比较两个基线。误差分组后样本量变小，应展示样本数。数据集时间划分与训练内部小批次打乱不是同一件事。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s34
《交通数据挖掘理论与应用》清洁合稿，第1章
以用户提供的最新清洁合稿为基础，按1.1—1.6组织。书稿未作修改。
UCI：Metro Interstate Traffic Volume
https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue，2019，DOI 10.24432/C5X60B，CC BY 4.0。课件合并同一小时的重复天气记录，不补齐缺失小时。

## Slide 36
CHAPTER 01 / 1.5
描述、预测与因果解释
表述 | 需要什么证据
雨天样本平均流量更低 | 定义清楚的分组统计
用已知信息预测下一小时 | 向未来的独立评价
某项措施导致拥堵减少 | 考虑对照、混杂与实施条件的研究设计
同一组数据可以支持的结论，有明确边界
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
36 / 42
Notes: 描述、预测与因果解释
教材对应：1.5
教学提示
本页不展开因果推断公式。让学生给前面的夜间、天气与控制案例分别选择可以支持的表述。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s35
《交通数据挖掘理论与应用》清洁合稿，第1章
以用户提供的最新清洁合稿为基础，按1.1—1.6组织。书稿未作修改。

## Slide 37
CHAPTER 01 / 1.5
视频讨论：研究控制器进入真实道路
03
视频观察
选看约2分钟
打开官方视频
机构发布页与备用讲解
开放道路增加了合流、换道与交通组成变化
商用巡航控制与研究控制策略不能混为一谈
评价需要交代条件，而非只展示顺畅片段
与环道相比，开放道路增加了哪些干扰？需要什么对照，才能讨论控制效果？
观看问题：怎样区分“看起来有效”与“有证据支持”？
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
37 / 42
Notes: 视频讨论：研究控制器进入真实道路
教材对应：1.5
教学提示
选看约2分钟，作为拓展视频。时间不足可课后观看。学生提出至少一个控制条件和一个评价指标，例如同等需求下的速度波动或延误。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s36
Vanderbilt：Quantum Potential交通实验视频
https://www.vanderbilt.edu/quantumpotential/video-series/less-traffic/
I-24开放道路实验介绍。控制效果与实验设计、参与比例和交通环境有关。
Vanderbilt：商用自适应巡航的道路测试
https://news.vanderbilt.edu/2019/05/07/road-test-proves-adaptive-cruise-control-can-add-to-traffic-jam-problem/
2019年研究报告。具体控制器和实验条件决定结果，不能泛化为所有自动驾驶系统。

## Slide 38
CHAPTER 01 / 1.6
本书的学习路线
基础部分 | 数据与方法部分
第1章：问题与整体框架 | 第4章：表格型数据分析
第2章：数据组织与工具 | 第5章：位置数据分析
第3章：数学基础 | 第6章：时序数据分析
贯穿全书：解释与检验 | 第7章：时空数据分析
理论与实践相互对应 | 第8章：影像数据分析
书中建立理论框架，在线课程承担操作和探索
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
38 / 42
Notes: 本书的学习路线
教材对应：1.6
教学提示
对应1.6。说明本课件增加的案例是课堂教学材料，没有写回理论书稿。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s37
《交通数据挖掘理论与应用》清洁合稿，第1章
以用户提供的最新清洁合稿为基础，按1.1—1.6组织。书稿未作修改。
现有开源实践课程
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/
本课件为独立的第一章课堂入口，不替换已有实践。

## Slide 39
CHAPTER 01 / 1.6
小组任务：给出一页研究方案
01
选择一个现象：夜间出行、校园拥堵或公交等候
02
写清研究对象、时段、空间范围与输出
03
说明数据来源、观察单位与可能遗漏的人群
04
提出一个简单方法、评价办法和不能回答的问题
提交一页即可：重点是研究问题清楚、数据与结论匹配
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
39 / 42
Notes: 小组任务：给出一页研究方案
教材对应：1.6
教学提示
小组讨论约4分钟，可延伸为课后作业。评分建议：问题明确25分，数据适配25分，评价可行25分，边界与伦理25分。不要要求学生未经授权采集个人数据。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s38

## Slide 40
CHAPTER 01 / 1.6
课堂检验：你能识别这些判断吗？
01
记录多就代表需求大？
02
8:40上报的信息可以用于8:00预测？
03
白天精度足以证明夜间表现？
04
公开数据一定允许再分发？
在线测验共8题，答后可看解释，进度只保存在当前浏览器
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
40 / 42
打开本页交互练习
Notes: 课堂检验：你能识别这些判断吗？
教材对应：1.6
教学提示
约3分钟快速测验。可先选4题课堂投票，其余课后。成绩仅本地练习用，不自动上传，也不应直接作为正式考核成绩。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s39

## Slide 41
CHAPTER 01 / 1.6
面对一份交通数据，先问四个问题
01
研究问题是什么？
02
数据结构与覆盖是什么？
03
方法依赖哪些假设？
04
结果有什么交通含义和使用边界？
下一章：把数据整理成可以信任的分析输入
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
41 / 42
Notes: 面对一份交通数据，先问四个问题
教材对应：1.6
教学提示
让一位学生用其中一个案例回答四问，检查是否真正形成完整推理链。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s40
《交通数据挖掘理论与应用》清洁合稿，第1章
以用户提供的最新清洁合稿为基础，按1.1—1.6组织。书稿未作修改。

## Slide 42
CHAPTER 01 / 1.6
课后入口与资料来源
01
配套网页：真实数据筛选、课堂互动与视频入口
02
可下载本地课件包、CSV与数据处理代码
03
官方资料：UCI、NYC TLC、Vanderbilt、RWTH、BDD100K
核心交互可离线运行，外部视频和官方资料需要网络
打开第一章在线课堂与资料目录
交通数据挖掘理论与应用 / 第1章
42 / 42
Notes: 课后入口与资料来源
教材对应：1.6
教学提示
作者提供的书稿是课程结构基础。详细来源与许可见网页资料页。封面图由内置图像工具生成，作为概念插画使用，不代表真实地点或观测证据。
在线同页
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-01/#s41
UCI：Metro Interstate Traffic Volume
https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue，2019，DOI 10.24432/C5X60B，CC BY 4.0。课件合并同一小时的重复天气记录，不补齐缺失小时。
NYC TLC：Trip Record Data
https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
2024年1月绿出租车。按上车时间保留当月记录，只发布汇总统计。原始数据遵循纽约市开放数据条款，TLC不保证记录准确性。
Vanderbilt：环形道路实验与适用边界
https://news.vanderbilt.edu/2018/04/30/expert-autonomous-vehicles-could-help-traffic-but-not-anytime-soon/
2018年官方科普。封闭环道实验不能直接等同于复杂城市路网。
RWTH Aachen：highD官方介绍与演示
https://www.ika.rwth-aachen.de/en/competences/projects/automated-driving/highd-dataset.html
德国高速公路无人机轨迹。视频只链接官方播放器，不下载或重传。
BDD100K官方论文（CVPR 2020）
https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2020/html/Yu_BDD100K_A_Diverse_Driving_Dataset_for_Heterogeneous_Multitask_Learning_CVPR_2020_paper.html
Fisher Yu等。多场景驾驶影像与多任务标注，夜间案例用于讨论训练与使用环境的差异。
现有开源实践课程
https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/
本课件为独立的第一章课堂入口，不替换已有实践。