## Slide 1
第3章
数理理论基础
交通数据挖掘理论与应用
道路早高峰调查需要观测多少天？
Notes: 本章面向交通运输工程专业。道路早高峰调查需要观测多少天？
背景为第一章已有课程概念插画，不是I-94、纽约或天津的实地照片。
建议135分钟讲授与讨论 + 45分钟上机
课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/
数据：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0

## Slide 2
本章学习目标
第3章 数理理论基础
02
明确调查总体、抽样日期和交通量统计口径。
用变化率、概率和矩阵描述交通观测与模型。
比较抽样规模及区间宽度，解释调查结论的不确定性。
理解损失函数、梯度下降与时间外推评价的关系。
配套交互课堂与章节实践
Notes: 教学主线：道路早高峰调查需要观测多少天？
建议135分钟讲授与讨论 + 45分钟上机
课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 3
早高峰调查的精度与工作量
第3章 数理理论基础 导入
03
监测部门希望以部分日期估计该断面的早间交通量。
第二章已完成小时记录整编。本章只使用07、08、09时均有记录的358个日期。
课程指定三小时观察窗口，尚未逐日识别实际高峰。调查结论限定于这一断面与这
一时期。
课堂讨论：少调查一天节省了工作量，怎样判断估计结果是否仍然可用？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 监测部门希望以部分日期估计该断面的早间交通量。
第二章已完成小时记录整编。本章只使用07、08、09时均有记录的358个日期。
课程指定三小时观察窗口，尚未逐日识别实际高峰。调查结论限定于这一断面与这一时期。
课堂追问：少调查一天节省了工作量，怎样判断估计结果是否仍然可用？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#mission
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 4
调查总体与统计量
第3章 数理理论基础 3.2
04
先明确要估计的量，再选择计算方法。
q̄_d = (q_d,07 + q_d,08 + q_d,09) / 3
q_d,h：第d日h时段交通量，辆/小时。q̄_d：该日指定窗口的平均交通量。
每日三小时均值保持单位为辆/小时，三小时累计量则以辆表示。
公式解释与交通问题讨论
Notes: 先明确要估计的量，再选择计算方法。
每日三小时均值保持单位为辆/小时，三小时累计量则以辆表示。
以日期为抽样单位，保留同一天三个小时之间的关系。358个完整日期构成文件中的抽样框。
q̄_d = (q_d,07 + q_d,08 + q_d,09) / 3
q_d,h：第d日h时段交通量，辆/小时。q̄_d：该日指定窗口的平均交通量。
课堂追问：把三个小时当作三个独立日期，会高估多少样本信息？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#target
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 5
交通量的变化率
第3章 数理理论基础 3.1
05
变化率描述曲线在局部如何变化。
相邻日期早间均值之差可以描述日际变化，但不能等同于日内交通流的瞬时变化率。
导数适用于可微函数。离散监测数据需要说明差分步长，跨缺测间隔不能仍除以一
天。
课堂讨论：日期之间相隔两天时，差分分母应该怎样变化？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 变化率描述曲线在局部如何变化。
相邻日期早间均值之差可以描述日际变化，但不能等同于日内交通流的瞬时变化率。
导数适用于可微函数。离散监测数据需要说明差分步长，跨缺测间隔不能仍除以一天。
课堂追问：日期之间相隔两天时，差分分母应该怎样变化？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#change
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 6
交通量的变化率：计算结果
第3章 数理理论基础 3.1
06
根据真实观测在浏览器重新计算
日际变化率（辆/小时/天）
Chart: 
| 01-02 | 01-03 | 01-04 | 01-05 | 01-06 | 01-07 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 01-12 | 01-13 | 01-14 | 01-15 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 01-19 | 01-20 | 01-21 | 01-22 | 01-23 | 01-24 | 01-25 | 01-26 | 01-27 | 01-28 | 01-29 | 01-30 | 01-31
相邻有效日差分 | 564.6667 | 3250.3333 | -86.6667 | 361.6667 | -155.6667 | -2868.6667 | -649 | 3715.6667 | -1811.3333 | 136.6667 | 1469.6667 | 120.6667 | -3362.6667 | -550.3333 | 2280.6667 | 1083 | 638.6667 | -57 | -87.6667 | -2682 | -636.3333 | 3202.6667 | 216.3333 | -561.3333 | 744.3333 | -109.3333 | -2712 | -1033.6667 | 2765.6667 | 960
仅展示抽样框前31个有效日期的日际变化。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据真实观测在浏览器重新计算
默认参数：{}
数据范围：2017年358个完整日期，I-94西向ATR 301断面
结果解释：仅展示抽样框前31个有效日期的日际变化。跨日缺口按实际日期间隔换算；不代表连续时间导数。
全部结果：{"columns":["日期","距前个有效日期（天）","平均变化率（辆/小时/天）"],"rows":[["2017-01-02",1,564.666667],["2017-01-03",1,3250.3333329999996],["2017-01-04",1,-86.66666599999917],["2017-01-05",1,361.66666599999917],["2017-01-06",1,-155.66666599999917],["2017-01-07",1,-2868.6666670000004],["2017-01-08",1,-649],["2017-01-09",1,3715.6666670000004],["2017-01-10",1,-1811.3333340000004],["2017-01-11",1,136.66666699999996],["2017-01-12",1,1469.6666670000004],["2017-01-13",1,120.66666599999917],["2017-01-14",1,-3362.6666659999996],["2017-01-15",1,-550.3333339999999],["2017-01-16",1,2280.666667],["2017-01-17",1,1083],["2017-01-18",1,638.6666670000004],["2017-01-19",1,-57],["2017-01-20",1,-87.66666700000042],["2017-01-21",1,-2682],["2017-01-22",1,-636.333333],["2017-01-23",1,3202.6666659999996],["2017-01-24",1,216.33333400000083],["2017-01-25",1,-561.3333340000008],["2017-01-26",1,744.3333340000008],["2017-01-27",1,-109.33333400000083],["2017-01-28",1,-2711.9999999999995],["2017-01-29",1,-1033.666666],["2017-01-30",1,2765.6666659999996],["2017-01-31",1,960]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#change
输入文件SHA256：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume。John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 7
损失函数的梯度
第3章 数理理论基础 3.1 / 3.4
07
参数变化如何影响拟合误差？
L(θ) = mean[(q̄_d − θ)²]
θ_new = θ − η · 2(θ − mean(q̄_d))
q̄_d：第d日窗口均值。θ、θ_new：更新前后估计，辆/小时。L：均方误差，(辆/小时)²。η：学习率。mean：对完整日期取平均。
本实验用单一常数θ估计各日早间交通量，以均方误差作为目标。
公式解释与交通问题讨论
Notes: 参数变化如何影响拟合误差？
本实验用单一常数θ估计各日早间交通量，以均方误差作为目标。
梯度给出误差增长最快的方向。沿负梯度更新参数，步长由学习率η控制。
L(θ) = mean[(q̄_d − θ)²]；θ_new = θ − η · 2(θ − mean(q̄_d))
q̄_d：第d日窗口均值。θ、θ_new：更新前后估计，辆/小时。L：均方误差，(辆/小时)²。η：学习率。mean：对完整日期取平均。
课堂追问：学习率过大时，为什么参数会在最优值两侧振荡？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#gradient
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 8
损失函数的梯度：计算结果
第3章 数理理论基础 3.1 / 3.4
08
在真实交通量上执行常数最小二乘梯度下降
默认配置：学习率：0.15，迭代次数：15，初始估计（辆/小时）：0
常数估计（辆/小时）
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
梯度下降估计 | 0 | 1395.5992 | 2372.5186 | 3056.3622 | 3535.0527 | 3870.136 | 4104.6944 | 4268.8852 | 4383.8188 | 4464.2723 | 4520.5898 | 4560.012 | 4587.6076 | 4606.9245 | 4620.4463 | 4629.9116
完整日期参考均值 | 4651.9972 | 4651.9972 | 4651.9972 | 4651.9972 | 4651.9972 | 4651.9972 | 4651.9972 | 4651.9972 | 4651.9972 | 4651.9972 | 4651.9972 | 4651.9972 | 4651.9972 | 4651.9972 | 4651.9972 | 4651.9972
真实358日的常数模型优化，不是留出预测成绩。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：在真实交通量上执行常数最小二乘梯度下降
默认参数：{"eta":"0.15","steps":"15","initial":"0"}
数据范围：2017年358个完整日期，I-94西向ATR 301断面
结果解释：直接拟合全部358个完整日期，用于解释优化过程，无留出测试。常数模型不解释交通变化原因。
全部结果：{"columns":["迭代","常数估计（辆/小时）","均方误差（辆/小时）²"],"rows":[[0,0,24200108.244297873],[1,1395.5991620103352,13163158.458608827],[2,2372.51857541757,7755053.063621196],[3,3056.362164802634,5105081.420077248],[4,3535.0526773721795,3806595.3147407165],[5,3870.1360361708607,3170337.1231258214],[6,4104.694387329938,2858570.6092345165],[7,4268.885233141292,2705805.017427778],[8,4383.81882520924,2630949.8774424796],[9,4464.272339656803,2594270.85884968],[10,4520.589799770097,2576298.1397392093],[11,4560.012021849403,2567491.5073750815],[12,4587.607577304918,2563176.2575166547],[13,4606.924466123778,2561061.785086028],[14,4620.44628829698,2560025.6935950206],[15,4629.911563818221,2559518.0087644276]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#gradient
输入文件SHA256：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume。John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 9
局部近似与约束优化
第3章 数理理论基础 3.1
09
数学近似需要明确适用范围。
泰勒展开在给定点附近用多项式近似函数，离展开点较远时须检查近似误差。
调查预算可写成日期成本的约束。拉格朗日乘子法把目标和约束联系起来，但乘子
的交通含义取决于所定义的成本与目标。
课堂讨论：没有调查成本资料时，能否直接声称某样本量最经济？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 数学近似需要明确适用范围。
泰勒展开在给定点附近用多项式近似函数，离展开点较远时须检查近似误差。
调查预算可写成日期成本的约束。拉格朗日乘子法把目标和约束联系起来，但乘子的交通含义取决于所定义的成本与目标。
课堂追问：没有调查成本资料时，能否直接声称某样本量最经济？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#taylor
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 10
日期类型与交通量分布
第3章 数理理论基础 3.2
10
通勤相关时段与周末活动可能具有不同分布。
分别计算周一至周五、周六至周日的日期均值，观察位置和离散程度。
本页按星期分组，没有剔除节假日，因此不把周一至周五自动称为工作日。
课堂讨论：混合日期平均值能代表通勤日的典型运行水平吗？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 通勤相关时段与周末活动可能具有不同分布。
分别计算周一至周五、周六至周日的日期均值，观察位置和离散程度。
本页按星期分组，没有剔除节假日，因此不把周一至周五自动称为工作日。
课堂追问：混合日期平均值能代表通勤日的典型运行水平吗？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#distribution
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 11
日期类型与交通量分布：计算结果
第3章 数理理论基础 3.2
11
根据真实观测在浏览器重新计算
平均交通量（辆/小时）
Chart: 
| 周一至周五 | 周六、周日
日期均值 | 5560.9331 | 2432.0962
只描述完整日期文件，不剔除节假日。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据真实观测在浏览器重新计算
默认参数：{}
数据范围：2017年358个完整日期，I-94西向ATR 301断面
结果解释：只描述完整日期文件，不剔除节假日。高交通量阈值不是拥堵标准。
全部结果：{"columns":["日期组","完整日期","均值（辆/小时）","样本标准差（辆/小时）"],"rows":[["周一至周五",254,5560.933070874012,814.1339006954082],["周六、周日",104,2432.096153817307,503.2632276703099]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#distribution
输入文件SHA256：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume。John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 12
条件概率的交通含义
第3章 数理理论基础 3.2
12
条件概率回答给定观测条件后的比例。
P̂(A | G) = n(A ∩ G) / n(G)
A：早间均值超过给定阈值。G：指定日期组。n：文件中满足条件的日期数。
把“早间均值超过阈值”定义为事件，再比较两类日期中的经验发生比例。
公式解释与交通问题讨论
Notes: 条件概率回答给定观测条件后的比例。
把“早间均值超过阈值”定义为事件，再比较两类日期中的经验发生比例。
阈值仅用于课堂统计，不是拥堵判别阈值。交通量较高时，道路速度仍可能正常。
P̂(A | G) = n(A ∩ G) / n(G)
A：早间均值超过给定阈值。G：指定日期组。n：文件中满足条件的日期数。
课堂追问：若改变阈值，条件比例和样本分母分别怎样变化？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#probability
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 13
条件概率的交通含义：计算结果
第3章 数理理论基础 3.2
13
根据真实观测在浏览器重新计算
默认配置：均值阈值（辆/小时）：5000
超过阈值比例（%）
Chart: 
| 周一至周五 | 周六、周日
经验条件比例 | 91.7323 | 0
只描述完整日期文件，不剔除节假日。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据真实观测在浏览器重新计算
默认参数：{"threshold":"5000"}
数据范围：2017年358个完整日期，I-94西向ATR 301断面
结果解释：只描述完整日期文件，不剔除节假日。高交通量阈值不是拥堵标准。
全部结果：{"columns":["日期组","完整日期","超过阈值日期","经验比例（%）"],"rows":[["周一至周五",254,233,91.73228346456693],["周六、周日",104,0,0]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#probability
输入文件SHA256：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume。John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 14
贝叶斯公式与信息更新
第3章 数理理论基础 3.2
14
“给定日期类型观察到高交通量”与逆向判断是两个问题。
P(G | A) = P(A | G)P(G) / P(A)
P(G)：日期类型先验比例。P(A)：事件总概率，须大于0。
P(A|G)表示某类日期出现事件A的概率。P(G|A)则询问事件A出现时属于该类日期的可能性。
公式解释与交通问题讨论
Notes: “给定日期类型观察到高交通量”与逆向判断是两个问题。
P(A|G)表示某类日期出现事件A的概率。P(G|A)则询问事件A出现时属于该类日期的可能性。
逆向判断还依赖日期类型的先验比例。只用灵敏度或单个条件比例，无法完成完整判断。
P(G | A) = P(A | G)P(G) / P(A)
P(G)：日期类型先验比例。P(A)：事件总概率，须大于0。
课堂追问：两类日期的数量相差很大时，为什么不能互换条件概率？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#bayes
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 15
交通观测的矩阵表示
第3章 数理理论基础 3.3
15
样本行与变量列共同确定模型输入。
X ∈ ℝ^(n×p)，β ∈ ℝ^p，ŷ = Xβ
X：设计矩阵。n：样本数。p：设计列数，含截距列。β：列对应系数。ŷ：n维估计向量。ℝ：实数集合。
n个日期、p个特征可组织为n×p矩阵X。行号需要与交通量标签y逐行对齐。
公式解释与交通问题讨论
Notes: 样本行与变量列共同确定模型输入。
n个日期、p个特征可组织为n×p矩阵X。行号需要与交通量标签y逐行对齐。
线性预测Xβ将每个日期的特征与系数相乘求和。列顺序变化时，系数顺序必须同步变化。
X ∈ ℝ^(n×p)，β ∈ ℝ^p，ŷ = Xβ
X：设计矩阵。n：样本数。p：设计列数，含截距列。β：列对应系数。ŷ：n维估计向量。ℝ：实数集合。
课堂追问：如果小时列与天气列交换而系数不变，会发生什么？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#matrix
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 16
矩阵分解与交通特征压缩
第3章 数理理论基础 3.3
16
相关特征可用较少的方向描述。
PCA在训练数据上确定方差较大的方向，尺度差异明显时需先讨论标准化。
解释方差高不保证对交通量预测更有用。降维后的主成分也不自动对应某种交通机
理。
课堂讨论：为何需要在训练集拟合标准化和降维，而不能先处理全体数据？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 相关特征可用较少的方向描述。
PCA在训练数据上确定方差较大的方向，尺度差异明显时需先讨论标准化。
解释方差高不保证对交通量预测更有用。降维后的主成分也不自动对应某种交通机理。
课堂追问：为何需要在训练集拟合标准化和降维，而不能先处理全体数据？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#pca
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 17
抽样日期数与区间宽度
第3章 数理理论基础 3.2 / 3.5
17
用20、60、90天方案比较调查精度。
固定种子42和1000次重采样，较小样本嵌套于较大样本，减少无关变化。
比较点估计和区间宽度。一次样本量增加不保证每个区间端点单调变化。
课堂讨论：你会选择哪个调查方案？还需要什么成本和精度要求？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 用20、60、90天方案比较调查精度。
固定种子42和1000次重采样，较小样本嵌套于较大样本，减少无关变化。
比较点估计和区间宽度。一次样本量增加不保证每个区间端点单调变化。
课堂追问：你会选择哪个调查方案？还需要什么成本和精度要求？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#sample
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 18
抽样日期数与区间宽度：计算结果
第3章 数理理论基础 3.2 / 3.5
18
根据真实观测在浏览器重新计算
默认配置：日期总体：全部完整日期，随机种子：42
方案 | 日期数 | 估计均值 | 下限 | 上限 | 区间宽度
20天 | 20 | 4807.7 | 4060.4 | 5450.9 | 1390.5
60天 | 60 | 4698.0 | 4270.0 | 5110.3 | 840.4
90天 | 90 | 4629.6 | 4269.9 | 4969.5 | 699.7
单位：辆/小时。文件参考均值不代表未知总体的真值。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据真实观测在浏览器重新计算
默认参数：{"group":"all","seed":"42"}
数据范围：2017年358个完整日期，I-94西向ATR 301断面
结果解释：虚线仅为所选文件中完整观测日期的参考均值，不是真实总体已知参数。日期近似独立是本方法的假设；相邻日期相关、缺失日期与选择偏差没有被Bootstrap自动解决。
全部结果：{"columns":["方案","日期数","种子","重采样次数","估计均值","区间下限","区间上限","区间宽度"],"rows":[["20天",20,42,1000,4807.68333335,4060.37124991875,5450.857499936251,1390.4862500175009],["60天",60,42,1000,4697.950000033335,4269.957222260002,5110.326805600418,840.3695833404163],["90天",90,42,1000,4629.637037066667,4269.850925988057,4969.524814859443,699.6738888713862]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#sample
输入文件SHA256：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume。John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 19
日级Bootstrap百分位区间
第3章 数理理论基础 3.2
19
重复抽取已有样本，近似描述均值的波动。
先从抽样框无放回选取n日，再从这n日有放回抽取n日，计算一次均值。重复B次。
取重采样均值的2.5%和97.5%分位数。增加B提高数值稳定性，不会增加实际调查
日期。
课堂讨论：把B从200增至2000，是否相当于增加了1800天调查？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 重复抽取已有样本，近似描述均值的波动。
先从抽样框无放回选取n日，再从这n日有放回抽取n日，计算一次均值。重复B次。
取重采样均值的2.5%和97.5%分位数。增加B提高数值稳定性，不会增加实际调查日期。
课堂追问：把B从200增至2000，是否相当于增加了1800天调查？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#bootstrap
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 20
日级Bootstrap百分位区间：计算结果
第3章 数理理论基础 3.2
20
根据真实观测在浏览器重新计算
默认配置：日期总体：全部完整日期，随机种子：42
方案 | 日期数 | 估计均值 | 下限 | 上限 | 区间宽度
200次 | 60 | 4698.0 | 4270.6 | 5104.8 | 834.2
500次 | 60 | 4698.0 | 4240.0 | 5095.0 | 855.0
1000次 | 60 | 4698.0 | 4270.0 | 5110.3 | 840.4
2000次 | 60 | 4698.0 | 4275.3 | 5105.0 | 829.6
单位：辆/小时。文件参考均值不代表未知总体的真值。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据真实观测在浏览器重新计算
默认参数：{"group":"all","seed":"42"}
数据范围：2017年358个完整日期，I-94西向ATR 301断面
结果解释：虚线仅为所选文件中完整观测日期的参考均值，不是真实总体已知参数。日期近似独立是本方法的假设；相邻日期相关、缺失日期与选择偏差没有被Bootstrap自动解决。
全部结果：{"columns":["方案","日期数","种子","重采样次数","估计均值","区间下限","区间上限","区间宽度"],"rows":[["200次",60,42,200,4697.950000033335,4270.57916671625,5104.783055578335,834.2038888620846],["500次",60,42,500,4697.950000033335,4240.016249995,5095.003055555001,854.9868055600009],["1000次",60,42,1000,4697.950000033335,4269.957222260002,5110.326805600418,840.3695833404163],["2000次",60,42,2000,4697.950000033335,4275.324166667917,5104.974027807498,829.6498611395809]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#bootstrap
输入文件SHA256：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume。John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 21
更换样本后的结果稳定性
第3章 数理理论基础 3.2 / 3.5
21
相同日期数也会抽到不同交通观测。
保持每次60日和B=1000，只更换抽样种子。比较均值与区间的位置变化。
六次抽样用于课堂敏感性观察，次数不足以验证95%的长期覆盖率。
课堂讨论：区间相互重叠能否说明两个总体完全相同？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 相同日期数也会抽到不同交通观测。
保持每次60日和B=1000，只更换抽样种子。比较均值与区间的位置变化。
六次抽样用于课堂敏感性观察，次数不足以验证95%的长期覆盖率。
课堂追问：区间相互重叠能否说明两个总体完全相同？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#seeds
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 22
更换样本后的结果稳定性：计算结果
第3章 数理理论基础 3.2 / 3.5
22
根据真实观测在浏览器重新计算
默认配置：日期总体：全部完整日期，随机种子：42
方案 | 日期数 | 估计均值 | 下限 | 上限 | 区间宽度
种子42 | 60 | 4698.0 | 4270.0 | 5110.3 | 840.4
种子43 | 60 | 4581.5 | 4152.3 | 4982.9 | 830.6
种子44 | 60 | 4478.3 | 4031.0 | 4890.3 | 859.3
种子45 | 60 | 4797.5 | 4416.5 | 5197.9 | 781.4
种子46 | 60 | 4674.0 | 4267.6 | 5064.2 | 796.7
种子47 | 60 | 4751.8 | 4356.9 | 5131.1 | 774.2
单位：辆/小时。文件参考均值不代表未知总体的真值。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据真实观测在浏览器重新计算
默认参数：{"group":"all","seed":"42"}
数据范围：2017年358个完整日期，I-94西向ATR 301断面
结果解释：虚线仅为所选文件中完整观测日期的参考均值，不是真实总体已知参数。日期近似独立是本方法的假设；相邻日期相关、缺失日期与选择偏差没有被Bootstrap自动解决。
全部结果：{"columns":["方案","日期数","种子","重采样次数","估计均值","区间下限","区间上限","区间宽度"],"rows":[["种子42",60,42,1000,4697.950000033335,4269.957222260002,5110.326805600418,840.3695833404163],["种子43",60,43,1000,4581.544444450001,4152.2561110291645,4982.8877778000015,830.631666770837],["种子44",60,44,1000,4478.255555550001,4030.963888846248,4890.281111131249,859.3172222850012],["种子45",60,45,1000,4797.494444433334,4416.524305517083,5197.902499988333,781.37819447125],["种子46",60,46,1000,4673.972222200001,4267.557083261667,5064.248333311251,796.6912500495846],["种子47",60,47,1000,4751.777777733331,4356.8759721299975,5131.0655554566665,774.189583326669]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#seeds
输入文件SHA256：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume。John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 23
区间估计的解释边界
第3章 数理理论基础 3.2 / 3.5
23
抽样波动与资料偏差需要分别讨论。
百分位Bootstrap依赖样本代表性和日期近似独立等假设，不能自动消除连续日期
相关。
7个不完整日期没有进入抽样框。文件内参考均值也不能当作其他年份或其他道路
的真实总体参数。
课堂讨论：连续多日区块重采样可以处理哪类问题，又不能解决哪类问题？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 抽样波动与资料偏差需要分别讨论。
百分位Bootstrap依赖样本代表性和日期近似独立等假设，不能自动消除连续日期相关。
7个不完整日期没有进入抽样框。文件内参考均值也不能当作其他年份或其他道路的真实总体参数。
课堂追问：连续多日区块重采样可以处理哪类问题，又不能解决哪类问题？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#uncertainty
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 24
交通建模任务与评价
第3章 数理理论基础 3.5
24
预测、分类和聚类需要不同的输出与证据。
交通量预测输出数值，出行方式识别输出类别，交通日型聚类输出相似样本分组。
第4章按时间切分数据，第6章明确预测起点，第7章区分全月探索与留出预测。
课堂讨论：同一模型在随机切分中成绩较好，为什么不能直接保证未来时段表现？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 预测、分类和聚类需要不同的输出与证据。
交通量预测输出数值，出行方式识别输出类别，交通日型聚类输出相似样本分组。
第4章按时间切分数据，第6章明确预测起点，第7章区分全月探索与留出预测。
课堂追问：同一模型在随机切分中成绩较好，为什么不能直接保证未来时段表现？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#learning
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 25
抽样结果的代码复核
第3章 数理理论基础 综合
25
修改日期总体或种子，重新计算真实样本。
// JavaScript：本机实际执行，可修改参数。
// data为本章真实快照；runLab为公开计算模块。
const result = runLab("sample-size", data, {
"group": "all",
"seed": 42
});
print(result.columns);
print(result.rows);
print(result.note);
JavaScript在网页中实际执行。
Python模型训练使用本章完整工作本。
打开代码编辑器，修改参数并运行
Notes: 修改日期总体或种子，重新计算真实样本。
JavaScript编辑器调用与参数实验相同的Bootstrap模块，代码实际在本机执行。
每次保留日期总体、样本量、种子与重采样次数。完整Python实现见本章工作本。
课堂追问：两份结果不一致时，你会先核对哪些参数？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#code
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 26
调查建议的工程表达
第3章 数理理论基础 3.6 / 综合
26
数学结果最终要回到调查任务。
成果 | 最低要求
抽样调查表 | 日期、类型、n、seed、B
估计结果 | 均值、区间、单位
方案比较 | 20 / 60 / 90日同口径
工程解释 | 适用范围与补充调查
用两句话向监测部门说明结果可用于什么、不足以支持什么。
课堂讨论与完整案例
Notes: 数学结果最终要回到调查任务。
报告抽样框、日期名单、统计量、参数和区间，说明调查工作量与可接受精度。
给出相邻日期相关与不完整日期的补充核查方案，再进入第4章回归和第6章预测。
课堂追问：用两句话向监测部门说明结果可用于什么、不足以支持什么。
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/#project
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 27
课程资源与数据来源
第3章 数理理论基础
27
本章交互课堂
本章完整Python项目与工作本
交通工程案例库
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入范围、数据处理与许可详见课堂说明。
课堂代码MIT，原创讲解CC BY-SA 4.0，第三方材料保留原许可。
Notes: 教学主线：道路早高峰调查需要观测多少天？
建议135分钟讲授与讨论 + 45分钟上机
课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-03/
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"chapters/data/ch03.json":"8184a62e638030ef3c029035f6084c5efd73641a00b9119ad7b16724d31cd8ca"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。