## Slide 1
第5章
交通位置数据分析
交通数据挖掘理论与应用
有限排查资源应优先投向哪些事故集中区域？
Notes: 本章面向交通运输工程专业。有限排查资源应优先投向哪些事故集中区域？
背景为第一章已有课程概念插画，不是I-94、纽约或天津的实地照片。
建议135分钟讲授与讨论 + 90分钟上机
课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/
数据：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95
NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款

## Slide 2
本章学习目标
第5章 交通位置数据分析
02
区分事故位置、区域计数与单位暴露风险。
说明坐标系、距离单位和空间尺度。
比较网格、KDE与DBSCAN的不同输出。
形成含道路对象和证据缺口的现场排查清单。
配套交互课堂与章节实践
Notes: 教学主线：有限排查资源应优先投向哪些事故集中区域？
建议135分钟讲授与讨论 + 90分钟上机
课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95
NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 3
道路安全排查的空间任务
第5章 交通位置数据分析 5.1
03
本章用事故记录识别值得现场核查的范围。
现有资料支持事故负担与空间集中程度的描述，尚不能确定事故成因。
候选网格不是已确认的危险路口。道路设施、交通暴露量与事故形态需要进一步调
查。
课堂讨论：为何排查清单应写“候选范围”而不是直接写“最危险地点”？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 本章用事故记录识别值得现场核查的范围。
现有资料支持事故负担与空间集中程度的描述，尚不能确定事故成因。
候选网格不是已确认的危险路口。道路设施、交通暴露量与事故形态需要进一步调查。
课堂追问：为何排查清单应写“候选范围”而不是直接写“最危险地点”？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/#mission
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95
NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 4
点、线与区域的交通含义
第5章 交通位置数据分析 5.1
04
空间对象的含义决定后续计算。
事故点描述记录位置，道路线表达通行设施，交通小区面表达区域统计范围。
点落在哪个区域与点离哪条道路最近属于不同问题，不能混用空间连接和地图匹配。
课堂讨论：事故点在桥梁附近时，平面最近道路是否一定是实际发生道路？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 空间对象的含义决定后续计算。
事故点描述记录位置，道路线表达通行设施，交通小区面表达区域统计范围。
点落在哪个区域与点离哪条道路最近属于不同问题，不能混用空间连接和地图匹配。
课堂追问：事故点在桥梁附近时，平面最近道路是否一定是实际发生道路？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/#geometry
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95
NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 5
事故坐标的覆盖审计
第5章 交通位置数据分析 5.2
05
未能落图的记录仍然属于事故资料。
7,542条中7,068条通过既有坐标检查，474条不进入空间计算，不能补造位置。
按行政区比较记录数、有效点数和覆盖率，判断位置缺失是否可能影响排查覆盖。
课堂讨论：坐标覆盖低的区域，地图上事故少意味着什么？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 未能落图的记录仍然属于事故资料。
7,542条中7,068条通过既有坐标检查，474条不进入空间计算，不能补造位置。
按行政区比较记录数、有效点数和覆盖率，判断位置缺失是否可能影响排查覆盖。
课堂追问：坐标覆盖低的区域，地图上事故少意味着什么？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/#quality
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95
NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 6
事故坐标的覆盖审计：计算结果
第5章 交通位置数据分析 5.2
06
根据真实观测在浏览器重新计算
记录数
Chart: 
| BRONX | BROOKLYN | MANHATTAN | QUEENS | STATEN ISLAND | UNKNOWN
有效位置 | 794 | 1798 | 824 | 1440 | 215 | 1997
坐标排除 | 25 | 20 | 17 | 25 | 5 | 382
坐标排除不等于事故不存在。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据真实观测在浏览器重新计算
默认参数：{}
数据范围：纽约2024年1月7,542起事故，7,068个有效坐标
结果解释：坐标排除不等于事故不存在。未知行政区记录也可能具有可用位置。
全部结果：{"columns":["行政区","事故记录","有效位置","坐标排除","位置覆盖（%）"],"rows":[["BRONX",819,794,25,96.94749694749694],["BROOKLYN",1818,1798,20,98.89988998899891],["MANHATTAN",841,824,17,97.97859690844233],["QUEENS",1465,1440,25,98.29351535836177],["STATEN ISLAND",220,215,5,97.72727272727273],["UNKNOWN",2379,1997,382,83.94283312316098]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/#quality
输入文件SHA256：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95。NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 7
距离度量与投影
第5章 交通位置数据分析 5.1 / 5.2
07
经纬度的角度单位不能直接用作米制邻域。
x ≈ (lon + 74.3) · 111320 · cos(40.73°)
y ≈ (lat − 40.45) · 111320
lon、lat：经纬度（度）。x、y：相对固定原点的局部距离（米），仅为课程近似。
本课堂沿用既有固定局部米制近似，便于复核网格、密度和聚类协议。
公式解释与交通问题讨论
Notes: 经纬度的角度单位不能直接用作米制邻域。
本课堂沿用既有固定局部米制近似，便于复核网格、密度和聚类协议。
正式分析需要选择适当投影并检查误差。直线距离也不能自动代替沿道路行驶距离。
x ≈ (lon + 74.3) · 111320 · cos(40.73°)；y ≈ (lat − 40.45) · 111320
lon、lat：经纬度（度）。x、y：相对固定原点的局部距离（米），仅为课程近似。
课堂追问：跨越河流的两个近点，为什么可能具有很长的路网距离？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/#distance
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95
NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 8
地图匹配与道路归属
第5章 交通位置数据分析 5.3
08
位置误差会影响事故或轨迹的道路归属。
点到道路匹配可用距离作候选筛选，轨迹匹配还可利用方向、连续性和路网连接。
评价应使用独立核对的道路归属，不能把算法自己生成的道路标签当真值。
课堂讨论：高架与地面道路重叠时，还需要哪类信息来区分？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 位置误差会影响事故或轨迹的道路归属。
点到道路匹配可用距离作候选筛选，轨迹匹配还可利用方向、连续性和路网连接。
评价应使用独立核对的道路归属，不能把算法自己生成的道路标签当真值。
课堂追问：高架与地面道路重叠时，还需要哪类信息来区分？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/#matching
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95
NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 9
缓冲区与交通服务覆盖
第5章 交通位置数据分析 5.4
09
空间邻近与实际可达性不同。
站点周边500米圆形缓冲区只表达直线距离范围，尚未考虑围墙、河流和过街条件。
可达性分析需要路网距离或出行时间，供需匹配还需人口、岗位或出行需求等资料。
课堂讨论：一个住宅区落在站点缓冲区内，是否就意味着步行服务便利？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 空间邻近与实际可达性不同。
站点周边500米圆形缓冲区只表达直线距离范围，尚未考虑围墙、河流和过街条件。
可达性分析需要路网距离或出行时间，供需匹配还需人口、岗位或出行需求等资料。
课堂追问：一个住宅区落在站点缓冲区内，是否就意味着步行服务便利？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/#coverage
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95
NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 10
网格尺度与事故集中程度
第5章 交通位置数据分析 5.5
10
250米与1000米网格对应不同排查范围。
网格增大通常会把更多事故合并，计数较大不能单独说明单位面积或单位暴露风险
更高。
固定原点与有效点集，只改变边长，比较有记录网格数和前10网格覆盖比例。
课堂讨论：前10个大网格覆盖事故更多，为什么未必更适合逐路口排查？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 250米与1000米网格对应不同排查范围。
网格增大通常会把更多事故合并，计数较大不能单独说明单位面积或单位暴露风险更高。
固定原点与有效点集，只改变边长，比较有记录网格数和前10网格覆盖比例。
课堂追问：前10个大网格覆盖事故更多，为什么未必更适合逐路口排查？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/#grid
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95
NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 11
网格尺度与事故集中程度：计算结果
第5章 交通位置数据分析 5.5
11
根据真实观测在浏览器重新计算
默认配置：行政区：全部
前K格事故覆盖率（%）
Chart: 
| 250米 | 500米 | 1000米
覆盖率 | 1.4148 | 2.2779 | 4.8387
K=min(10,有记录网格数)。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据真实观测在浏览器重新计算
默认参数：{"borough":"all"}
数据范围：纽约2024年1月7,542起事故，7,068个有效坐标
结果解释：K=min(10,有记录网格数)。同一个K不代表相同面积；不同尺度的网格ID不能直接求交集。仅报告事故记录集中程度，不是事故概率或暴露量校正风险。
全部结果：{"columns":["边长（米）","可落图事故","有记录网格","实际取前K格","前K格事故数","前K格覆盖率（%）"],"rows":[[250,7068,4123,10,100,1.414827391058291],[500,7068,2069,10,161,2.277872099603848],[1000,7068,720,10,342,4.838709677419355]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/#grid
输入文件SHA256：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95。NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 12
频次排序与伤者负担排序
第5章 交通位置数据分析 5.5
12
排查目标变化会改变候选范围。
事故记录数侧重事件频次，伤者人数侧重人员伤害负担。它们对应不同管理关注。
同一500米网格分别排序，核对清单交集与各候选的两类计数。
课堂讨论：你会怎样说明一种排序优先于另一种排序的理由？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 排查目标变化会改变候选范围。
事故记录数侧重事件频次，伤者人数侧重人员伤害负担。它们对应不同管理关注。
同一500米网格分别排序，核对清单交集与各候选的两类计数。
课堂追问：你会怎样说明一种排序优先于另一种排序的理由？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/#priority
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95
NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 13
频次排序与伤者负担排序：计算结果
第5章 交通位置数据分析 5.5
13
根据真实观测在浏览器重新计算
默认配置：行政区：全部
排序名次（数值越小越靠前）
Chart: 
| 53:54 | 52:68 | 65:49 | 69:40 | 54:52 | 50:59 | 52:53 | 63:53 | 67:50 | 79:69 | 86:48 | 52:66 | 69:100 | 66:42 | 70:48 | 61:55 | 65:91 | 69:86
次数名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 120 | 34 | 69 | 232 | 109 | 56 | 28 | 42
伤者名次 | 378 | 216 | 7 | 9 | 147 | 54 | 97 | 265 | 25 | 85 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10
只比较两份前10名单的并集。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据真实观测在浏览器重新计算
默认参数：{"borough":"all"}
数据范围：纽约2024年1月7,542起事故，7,068个有效坐标
结果解释：只比较两份前10名单的并集。图中较短的柱代表更靠前的名次，并非计数更少。伤者人数来自事故报告；未加入交通暴露量、道路环境或报告完整性校正。
全部结果：{"columns":["网格ID","事故次数","伤者人数","次数名次","伤者名次","名单归属"],"rows":[["53:54",21,3,1,378,"仅次数入选"],["52:68",20,4,2,216,"仅次数入选"],["65:49",19,12,3,7,"两者均入选"],["69:40",16,12,4,9,"两者均入选"],["54:52",15,5,5,147,"仅次数入选"],["50:59",14,7,6,54,"仅次数入选"],["52:53",14,6,7,97,"仅次数入选"],["63:53",14,4,8,265,"仅次数入选"],["67:50",14,9,9,25,"仅次数入选"],["79:69",14,7,10,85,"仅次数入选"],["86:48",9,16,120,1,"仅伤者入选"],["52:66",11,14,34,2,"仅伤者入选"],["69:100",10,14,69,3,"仅伤者入选"],["66:42",7,13,232,4,"仅伤者入选"],["70:48",9,13,109,5,"仅伤者入选"],["61:55",10,12,56,6,"仅伤者入选"],["65:91",12,12,28,8,"仅伤者入选"],["69:86",11,12,42,10,"仅伤者入选"]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/#priority
输入文件SHA256：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95。NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 14
核密度估计与空间平滑
第5章 交通位置数据分析 5.6
14
KDE把事故点的局部贡献叠加成连续密度。
f̂_h(s) = Σ_i exp(−||s−s_i||² / (2h²)) / (n · 2πh²)
s、s_i：评价点与第i个事故点。||·||：欧氏距离。h：带宽，距离单位为米。n：有效点数。Σ_i：逐点求和。π：圆周率。f̂：密度，乘10⁶换为1/km²。
带宽h决定平滑范围，较小h突出局部集中，较大h合并邻近峰值。
公式解释与交通问题讨论
Notes: KDE把事故点的局部贡献叠加成连续密度。
带宽h决定平滑范围，较小h突出局部集中，较大h合并邻近峰值。
此处为概率密度1/km²，积分意义和事故次数不同。边界、有效点集与评价位置必须相同。
f̂_h(s) = Σ_i exp(−||s−s_i||² / (2h²)) / (n · 2πh²)
s、s_i：评价点与第i个事故点。||·||：欧氏距离。h：带宽，距离单位为米。n：有效点数。Σ_i：逐点求和。π：圆周率。f̂：密度，乘10⁶换为1/km²。
课堂追问：把密度峰值称为事故风险峰值，还缺什么分母？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/#kde
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95
NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 15
核密度估计与空间平滑：计算结果
第5章 交通位置数据分析 5.6
15
根据真实观测在浏览器重新计算
默认配置：带宽（米）：500
概率密度（1/km²）
Chart: 
| 51:68 | 52:68 | 52:67 | 65:49 | 53:54 | 51:67 | 53:53 | 51:59 | 67:50 | 66:50
最高10处固定评价点 | 0.0048206 | 0.004797 | 0.0045698 | 0.0045089 | 0.0044935 | 0.0043895 | 0.0043879 | 0.0043104 | 0.0043039 | 0.0043016
7068有效点与2069固定500米网格中心。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据真实观测在浏览器重新计算
默认参数：{"bandwidth":"500"}
数据范围：纽约2024年1月7,542起事故，7,068个有效坐标
结果解释：7068有效点与2069固定500米网格中心。此处高斯KDE直接重新求和，不将概率密度解释为风险。
全部结果：{"columns":["网格ID","东向km","北向km","密度1/km²"],"rows":[["51:68",25.75,34.25,0.004820626426568699],["52:68",26.25,34.25,0.004797028214966923],["52:67",26.25,33.75,0.004569823360552169],["65:49",32.75,24.75,0.004508940661825653],["53:54",26.75,27.25,0.004493515761094053],["51:67",25.75,33.75,0.00438947672495248],["53:53",26.75,26.75,0.00438788448578181],["51:59",25.75,29.75,0.004310413715031472],["67:50",33.75,25.25,0.004303918069128002],["66:50",33.25,25.25,0.004301565203233306]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/#kde
输入文件SHA256：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95。NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 16
密度聚类与事故点连通
第5章 交通位置数据分析 5.6
16
DBSCAN寻找密度可达的事故点群。
eps是邻域距离，min_samples是核心点所需邻域点数，按算法约定包含该点自身。
噪声点只表示在给定参数下未归入簇，不等于无效事故。大半径可能连接成巨簇。
课堂讨论：一条链状点列为何可能把相隔很远的区域连成一个簇？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: DBSCAN寻找密度可达的事故点群。
eps是邻域距离，min_samples是核心点所需邻域点数，按算法约定包含该点自身。
噪声点只表示在给定参数下未归入簇，不等于无效事故。大半径可能连接成巨簇。
课堂追问：一条链状点列为何可能把相隔很远的区域连成一个簇？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/#dbscan
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95
NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 17
密度聚类与事故点连通：计算结果
第5章 交通位置数据分析 5.6
17
冻结DBSCAN结果浏览与统计
默认配置：邻域半径（米）：350，邻域最低点数：5
事故点数
Chart: 
| 簇1 | 簇0 | 噪声 | 簇2 | 簇4 | 簇9 | 簇13 | 簇31 | 簇20 | 簇28
最大10类（含噪声） | 1704 | 1557 | 1036 | 313 | 240 | 177 | 145 | 120 | 77 | 61
切换既有Python DBSCAN标签并重新统计，不在浏览器重新拟合。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：冻结DBSCAN结果浏览与统计
默认参数：{"eps":"350","minimum":"5"}
数据范围：纽约2024年1月7,542起事故，7,068个有效坐标
结果解释：切换既有Python DBSCAN标签并重新统计，不在浏览器重新拟合。噪声标签不是错误观测。
全部结果：{"columns":["类别","事故点数"],"rows":[["簇1",1704],["簇0",1557],["噪声",1036],["簇2",313],["簇4",240],["簇9",177],["簇13",145],["簇31",120],["簇20",77],["簇28",61],["簇17",56],["簇41",49],["簇29",43],["簇25",42],["簇64",42],["簇65",36],["簇32",36],["簇27",30],["簇22",29],["簇23",29],["簇14",28],["簇40",27],["簇58",27],["簇15",26],["簇74",25],["簇34",25],["簇66",24],["簇59",22],["簇56",22],["簇30",21],["簇47",20],["簇103",20],["簇55",19],["簇83",18],["簇16",16],["簇62",16],["簇18",15],["簇86",15],["簇12",14],["簇75",14],["簇33",14],["簇67",14],["簇131",14],["簇90",14],["簇50",13],["簇46",13],["簇77",13],["簇97",13],["簇120",13],["簇122",13],["簇3",12],["簇51",12],["簇73",12],["簇118",12],["簇93",12],["簇21",11],["簇94",11],["簇69",11],["簇84",11],["簇88",11],["簇98",11],["簇39",10],["簇42",10],["簇10",9],["簇26",9],["簇81",9],["簇43",9],["簇45",9],["簇48",9],["簇49",9],["簇79",9],["簇102",9],["簇8",8],["簇35",8],["簇117",8],["簇105",8],["簇111",8],["簇57",8],["簇60",8],["簇96",8],["簇80",8],["簇100",8],["簇124",8],["簇5",7],["簇11",7],["簇24",7],["簇135",7],["簇76",7],["簇54",7],["簇138",7],["簇68",7],["簇116",7],["簇71",7],["簇112",7],["簇109",7],["簇107",7],["簇108",7],["簇130",7],["簇115",7],["簇101",6],["簇95",6],["簇142",6],["簇36",6],["簇44",6],["簇52",6],["簇134",6],["簇126",6],["簇63",6],["簇70",6],["簇123",6],["簇139",6],["簇78",6],["簇114",6],["簇89",6],["簇104",6],["簇113",6],["簇119",6],["簇137",6],["簇147",5],["簇85",5],["簇148",5],["簇6",5],["簇7",5],["簇19",5],["簇37",5],["簇38",5],["簇141",5],["簇140",5],["簇61",5],["簇127",5],["簇110",5],["簇128",5],["簇125",5],["簇72",5],["簇82",5],["簇145",5],["簇87",5],["簇91",5],["簇92",5],["簇106",5],["簇121",5],["簇149",5],["簇129",5],["簇132",5],["簇144",5],["簇146",4],["簇53",4],["簇143",4],["簇136",4],["簇133",4],["簇99",2]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/#dbscan
输入文件SHA256：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95。NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 18
空间自相关与统计热点
第5章 交通位置数据分析 5.7
18
描述性密度与统计显著性需要区分。
Moran’s I依赖观测变量、区域单元和空间权重矩阵。权重可以表达邻接，也可
以表达距离或道路联系。
局部检验需要注意多重比较。空间相关显著不能直接说明某项设施导致事故。
课堂讨论：改变区域划分后，显著热点是否一定保持不变？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 描述性密度与统计显著性需要区分。
Moran’s I依赖观测变量、区域单元和空间权重矩阵。权重可以表达邻接，也可以表达距离或道路联系。
局部检验需要注意多重比较。空间相关显著不能直接说明某项设施导致事故。
课堂追问：改变区域划分后，显著热点是否一定保持不变？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/#autocorrelation
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95
NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 19
插值与空间回归的适用条件
第5章 交通位置数据分析 5.8 / 5.9
19
方法选择要回到数据生成过程。
IDW或Kriging适用于具有合理连续空间场假设的测量，不能随意插值离散事故是
否发生。
SLM、SEM和GWR分别处理不同的依赖或异质性假设，应比较残差、权重与带宽敏感
性。
课堂讨论：为了让地图更平滑而插值事故次数，会隐藏哪些问题？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 方法选择要回到数据生成过程。
IDW或Kriging适用于具有合理连续空间场假设的测量，不能随意插值离散事故是否发生。
SLM、SEM和GWR分别处理不同的依赖或异质性假设，应比较残差、权重与带宽敏感性。
课堂追问：为了让地图更平滑而插值事故次数，会隐藏哪些问题？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/#extensions
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95
NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 20
三类空间方法的输出差异
第5章 交通位置数据分析 5.10
20
同一批点可以回答不同的空间问题。
方法 | 输出对象 | 关键约束
网格 | 固定单元内计数 | 原点、面积与尺度
KDE | 评价位置上的密度 | 带宽、边界与单位
DBSCAN | 点的簇归属与噪声 | 邻域与最低点数
若要做道路治理效果评价，应另补什么时间与对照资料？
课堂讨论与完整案例
Notes: 同一批点可以回答不同的空间问题。
网格用于范围汇总，KDE用于局部集中程度描述，DBSCAN用于密度连通分组。
本课没有独立事故热点真值，因此不报告“热点识别准确率”，也不按图形好看程度选参数。
课堂追问：若要做道路治理效果评价，应另补什么时间与对照资料？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/#compare
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95
NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 21
候选范围的代码复核
第5章 交通位置数据分析 综合
21
用真实点集重算候选网格。
// JavaScript：本机实际执行，可修改参数。
// data为本章真实快照；runLab为公开计算模块。
const result = runLab("grid-scale", data, {
"borough": "all"
});
print(result.columns);
print(result.rows);
print(result.note);
JavaScript在网页中实际执行。
Python模型训练使用本章完整工作本。
打开代码编辑器，修改参数并运行
Notes: 用真实点集重算候选网格。
编辑参数可改变网格边长或排序依据，运行得到完整结果表。
JavaScript在本机计算；Python完整项目进一步运行KDE和DBSCAN并输出点位清单。
课堂追问：同一地点在不同尺度下网格ID变化，报告应怎样保留可追溯性？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/#code
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95
NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 22
现场排查清单与研究结论
第5章 交通位置数据分析 综合
22
空间分析是现场核查的前置证据。
至少选3处候选，记录坐标范围、事故数量、伤者负担与参数敏感性。
补充具体道路对象、交叉口控制方式、事故形态及暴露资料，形成下一阶段调查问
题。
课堂讨论：你最希望在现场验证哪个可能机制？现有点位资料是否足以确认它？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 空间分析是现场核查的前置证据。
至少选3处候选，记录坐标范围、事故数量、伤者负担与参数敏感性。
补充具体道路对象、交叉口控制方式、事故形态及暴露资料，形成下一阶段调查问题。
课堂追问：你最希望在现场验证哪个可能机制？现有点位资料是否足以确认它？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/#project
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95
NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 23
课程资源与数据来源
第5章 交通位置数据分析
23
本章交互课堂
本章完整Python项目与工作本
交通工程案例库
NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
输入范围、数据处理与许可详见课堂说明。
课堂代码MIT，原创讲解CC BY-SA 4.0，第三方材料保留原许可。
Notes: 教学主线：有限排查资源应优先投向哪些事故集中区域？
建议135分钟讲授与讨论 + 90分钟上机
课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-05/
来源：https://data.cityofnewyork.us/Public-Safety/Motor-Vehicle-Collisions-Crashes/h9gi-nx95
NYC Open Data / NYPD，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/crashes.json":"ed0b60193877eec20721d7b4b234193905bdb1927a0e053b7b570bf6a16b8405","chapters/data/algorithms/ch5.json":"2c4b4035cb5ff9f83801ff2f67ff4c4530850100d31652260688005abae7274e"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。