## Slide 1
第6章
交通时序数据分析
交通数据挖掘理论与应用
道路运行准备需要提前多久掌握交通量？
Notes: 本章面向交通运输工程专业。道路运行准备需要提前多久掌握交通量？
背景为第一章已有课程概念插画，不是I-94、纽约或天津的实地照片。
建议135分钟讲授与讨论 + 90分钟上机
课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/
数据：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0

## Slide 2
本章学习目标
第6章 交通时序数据分析
02
区分预测起点、提前量与目标时刻。
解释周期性、自相关与ARIMA类模型。
按共同目标比较周期基线和ARIMA、SARIMA。
用分时误差与失败样本说明运行应用范围。
配套交互课堂与章节实践
Notes: 教学主线：道路运行准备需要提前多久掌握交通量？
建议135分钟讲授与讨论 + 90分钟上机
课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 3
断面预测与运行准备
第6章 交通时序数据分析 6.1
03
预测提前量应服务于具体管理任务。
临近时段监测和较早的人员准备对时效与误差有不同要求。本章分别研究提前1、
3、6小时。
小时交通量描述通过断面的车辆规模，没有速度和占有率时不能直接判定拥堵等级。
课堂讨论：若任务是识别拥堵形成，还需同步监测哪些交通参数？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 预测提前量应服务于具体管理任务。
临近时段监测和较早的人员准备对时效与误差有不同要求。本章分别研究提前1、3、6小时。
小时交通量描述通过断面的车辆规模，没有速度和占有率时不能直接判定拥堵等级。
课堂追问：若任务是识别拥堵形成，还需同步监测哪些交通参数？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#mission
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 4
时间索引与缺测
第6章 交通时序数据分析 6.1 / 6.2
04
相邻文件行不一定是相邻小时。
2017年训练段有8,760个本地小时标签，47处缺口保留为缺失值。
按时间标签构建连续索引，明确数据延迟与时区。课程不重建夏令时，不把缺测写
为0。
课堂讨论：删去缺测行再计算第24个前序行，仍然代表前日同期吗？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 相邻文件行不一定是相邻小时。
2017年训练段有8,760个本地小时标签，47处缺口保留为缺失值。
按时间标签构建连续索引，明确数据延迟与时区。课程不重建夏令时，不把缺测写为0。
课堂追问：删去缺测行再计算第24个前序行，仍然代表前日同期吗？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#index
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 5
交通量平滑与信息时点
第6章 交通时序数据分析 6.2
05
平滑图与实时预测输入的要求不同。
居中滑动均值使用当前点两侧数据，适合事后描述，不可作为当时已知的预测特征。
向后窗口只读取已到达历史，但可能造成高峰响应滞后。需说明窗口长度和用途。
课堂讨论：在08时发布的预测里，能使用09时观测参与平滑吗？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 平滑图与实时预测输入的要求不同。
居中滑动均值使用当前点两侧数据，适合事后描述，不可作为当时已知的预测特征。
向后窗口只读取已到达历史，但可能造成高峰响应滞后。需说明窗口长度和用途。
课堂追问：在08时发布的预测里，能使用09时观测参与平滑吗？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#smoothing
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 6
日周期与周周期
第6章 交通时序数据分析 6.3
06
交通活动常随钟点和日期类型变化。
观察2017年每个钟点的均值，分别比较周一至周五与周末。
日变化提供基线选择的线索，但均值曲线掩盖个别日的节假日、天气或异常扰动。
课堂讨论：为什么前日同期和上周同期可能给出不同的高峰参照？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 交通活动常随钟点和日期类型变化。
观察2017年每个钟点的均值，分别比较周一至周五与周末。
日变化提供基线选择的线索，但均值曲线掩盖个别日的节假日、天气或异常扰动。
课堂追问：为什么前日同期和上周同期可能给出不同的高峰参照？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#season
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 7
日周期与周周期：计算结果
第6章 交通时序数据分析 6.3
07
根据真实观测在浏览器重新计算
交通量（辆/小时）
Chart: 
| 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时
周一至周五 | 697.0965 | 415.6577 | 308.8444 | 368.1822 | 853.3152 | 2765.469 | 5458.876 | 6108.3527 | 5599.2724 | 4979.3828 | 4437.9225 | 4694.6795 | 4898.8301 | 4904.6486 | 5170.2154 | 5655.2287 | 6356.9031 | 5918.4729 | 4561.9614 | 3424.5521 | 2954.8263 | 2801.0734 | 2280.0309 | 1457.1124
周末 | 1470.1524 | 897.2952 | 660.3333 | 429.1143 | 421.7143 | 664.1635 | 1154.5673 | 1622.2788 | 2420.5385 | 3247.6095 | 3885.7524 | 4279.9143 | 4581.0857 | 4578.9714 | 4582.0952 | 4542.4571 | 4550.4286 | 4417.8667 | 4056.9048 | 3413.9143 | 3024.5905 | 2785.4476 | 2517.5905 | 1872.3619
2017训练段有效小时按组计算，无缺测填0，不把周一至周五自动视为剔除节假日的工作日。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据真实观测在浏览器重新计算
默认参数：{}
数据范围：I-94小时交通量，1/3/6小时共同2,169个测试目标
结果解释：2017训练段有效小时按组计算，无缺测填0，不把周一至周五自动视为剔除节假日的工作日。
全部结果：{"columns":["钟点","周一至周五均值","周末均值"],"rows":[[0,697.096525096525,1470.152380952381],[1,415.6576923076923,897.2952380952381],[2,308.84435797665367,660.3333333333334],[3,368.1821705426357,429.1142857142857],[4,853.3151750972762,421.7142857142857],[5,2765.468992248062,664.1634615384615],[6,5458.875968992248,1154.5673076923076],[7,6108.352713178295,1622.2788461538462],[8,5599.272373540856,2420.5384615384614],[9,4979.3828125,3247.609523809524],[10,4437.922480620155,3885.752380952381],[11,4694.679536679537,4279.914285714286],[12,4898.830115830116,4581.085714285714],[13,4904.648648648648,4578.971428571429],[14,5170.215384615384,4582.0952380952385],[15,5655.228682170543,4542.457142857143],[16,6356.903100775194,4550.428571428572],[17,5918.472868217054,4417.866666666667],[18,4561.96138996139,4056.904761904762],[19,3424.5521235521237,3413.9142857142856],[20,2954.8262548262546,3024.5904761904762],[21,2801.073359073359,2785.447619047619],[22,2280.030888030888,2517.5904761904762],[23,1457.1124031007753,1872.3619047619047]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#season
输入文件SHA256：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume。John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 8
自相关与时间间隔
第6章 交通时序数据分析 6.3
08
自相关衡量不同时间位置观测的线性联系。
本实验按确切小时标签配对，不把缺口两侧记录当成连续小时。
曲线展示训练期的成对Pearson滞后相关，每个滞后的样本均值单独计算，不等同
于所有软件默认ACF估计量。
课堂讨论：24小时或168小时相关较高，可以说明哪些周期线索？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 自相关衡量不同时间位置观测的线性联系。
本实验按确切小时标签配对，不把缺口两侧记录当成连续小时。
曲线展示训练期的成对Pearson滞后相关，每个滞后的样本均值单独计算，不等同于所有软件默认ACF估计量。
课堂追问：24小时或168小时相关较高，可以说明哪些周期线索？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#acf
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 9
自相关与时间间隔：计算结果
第6章 交通时序数据分析 6.3
09
根据真实观测在浏览器重新计算
默认配置：最大滞后（小时）：48
相关系数
Chart: 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48
精确小时标签配对 | 0.91088 | 0.71693 | 0.50033 | 0.30048 | 0.11819 | -0.052404 | -0.19733 | -0.3072 | -0.39864 | -0.4946 | -0.58735 | -0.63173 | -0.59847 | -0.51276 | -0.41813 | -0.32546 | -0.21603 | -0.074319 | 0.090008 | 0.263 | 0.44514 | 0.63417 | 0.79759 | 0.87049 | 0.80831 | 0.65187 | 0.46769 | 0.29006 | 0.12076 | -0.043695 | -0.19049 | -0.30963 | -0.41142 | -0.51087 | -0.59949 | -0.64009 | -0.60917 | -0.52635 | -0.42856 | -0.32878 | -0.21475 | -0.07409 | 0.082726 | 0.24166 | 0.40153 | 0.56111 | 0.69477 | 0.75298
每个滞后分别计算成对均值与相关，不等同于所有软件默认ACF。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据真实观测在浏览器重新计算
默认参数：{"lag":"48"}
数据范围：I-94小时交通量，1/3/6小时共同2,169个测试目标
结果解释：每个滞后分别计算成对均值与相关，不等同于所有软件默认ACF。Z仅作本地标签运算轴，不恢复时区偏移。
全部结果：{"columns":["滞后小时","有效观测对","成对Pearson相关"],"rows":[[1,8691,0.9108838051178615],[2,8684,0.7169267620678773],[3,8677,0.5003343080836309],[4,8672,0.30047872765380257],[5,8669,0.11818528064121045],[6,8664,-0.052404194789455606],[7,8661,-0.19732679127826439],[8,8659,-0.3072045569466944],[9,8657,-0.3986438278300982],[10,8656,-0.49460289118484824],[11,8655,-0.5873459514100798],[12,8654,-0.6317320614683312],[13,8653,-0.5984677378991426],[14,8652,-0.5127607360207763],[15,8651,-0.4181306990095116],[16,8650,-0.3254630082506803],[17,8649,-0.21602909069765927],[18,8648,-0.07431937534614219],[19,8648,0.09000845830208823],[20,8646,0.2629966469921239],[21,8645,0.4451408855665509],[22,8644,0.6341709245590569],[23,8643,0.7975918750789076],[24,8643,0.8704939903062906],[25,8641,0.8083068066615408],[26,8640,0.6518675771991815],[27,8639,0.46769098225553657],[28,8638,0.2900636258066383],[29,8637,0.12076055041254333],[30,8636,-0.04369478224920133],[31,8636,-0.19049134984391836],[32,8634,-0.3096282393758425],[33,8633,-0.41142122282133886],[34,8632,-0.5108748697653066],[35,8631,-0.5994859323540274],[36,8630,-0.6400859349822818],[37,8629,-0.6091679361567424],[38,8628,-0.5263499740886333],[39,8627,-0.4285647212832922],[40,8626,-0.32877548584679084],[41,8625,-0.21474800741222475],[42,8624,-0.07409006034580924],[43,8623,0.08272645652855037],[44,8622,0.2416593262154963],[45,8621,0.4015262119922643],[46,8620,0.5611115523795586],[47,8619,0.6947664308088397],[48,8620,0.7529792664293952]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#acf
输入文件SHA256：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume。John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 10
平稳性与残差检验
第6章 交通时序数据分析 6.4
10
检验结果需要结合模型和观测范围。
ADF的原假设涉及单位根，拒绝单位根不等于不存在季节性、异方差或结构突变。
Ljung–Box检验检查一组滞后上的剩余相关。p值很小提示残差仍含结构，不等于
模型完全没有预测用途。
课堂讨论：为什么一次检验不能代替时间图、残差图与留出误差？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 检验结果需要结合模型和观测范围。
ADF的原假设涉及单位根，拒绝单位根不等于不存在季节性、异方差或结构突变。
Ljung–Box检验检查一组滞后上的剩余相关。p值很小提示残差仍含结构，不等于模型完全没有预测用途。
课堂追问：为什么一次检验不能代替时间图、残差图与留出误差？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#tests
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 11
AR、MA与ARIMA
第6章 交通时序数据分析 6.5
11
自回归和误差项描述不同的时间依赖。
y_t = c + φ₁y_(t−1) + φ₂y_(t−2) + ε_t
y_t：小时交通量。c：截距。φ₁、φ₂：自回归系数。ε_t：创新误差。
AR使用过去观测，MA使用过去创新误差。ARIMA中的d表示差分阶数，不是预测提前小时数。
公式解释与交通问题讨论
Notes: 自回归和误差项描述不同的时间依赖。
AR使用过去观测，MA使用过去创新误差。ARIMA中的d表示差分阶数，不是预测提前小时数。
本轮ARIMA(2,0,0)使用两阶自回归，参数在2017年训练期固定。
y_t = c + φ₁y_(t−1) + φ₂y_(t−2) + ε_t
y_t：小时交通量。c：截距。φ₁、φ₂：自回归系数。ε_t：创新误差。
课堂追问：ARIMA(2,0,0)中的0是否意味着序列没有随机波动？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#arima
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 12
日周期SARIMA
第6章 交通时序数据分析 6.5
12
季节项让模型利用前一日的关联结构。
本轮固定SARIMA(2,0,0)(1,0,0)₂₄，以24小时表示日周期。
季节AR项与非季节AR项组合会产生交叉滞后，不能把完整模型简化成只增加一个
第24小时特征。
课堂讨论：如果某道路的周末差异显著，24小时周期模型还可能缺少什么？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 季节项让模型利用前一日的关联结构。
本轮固定SARIMA(2,0,0)(1,0,0)₂₄，以24小时表示日周期。
季节AR项与非季节AR项组合会产生交叉滞后，不能把完整模型简化成只增加一个第24小时特征。
课堂追问：如果某道路的周末差异显著，24小时周期模型还可能缺少什么？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#sarima
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 13
预测起点与共同目标
第6章 交通时序数据分析 6.8
13
比较提前量时必须固定被预测的时刻。
目标是12时，提前1、3、6小时分别只能使用11、09、06时及以前的信息。
本协议采用起点的过滤状态递推，不使用包含未来观测的平滑状态；共同目标固定
为2,169个。
课堂讨论：为什么同一个目标时刻要对应三个不同的信息截止时刻？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 比较提前量时必须固定被预测的时刻。
目标是12时，提前1、3、6小时分别只能使用11、09、06时及以前的信息。
本协议采用起点的过滤状态递推，不使用包含未来观测的平滑状态；共同目标固定为2,169个。
课堂追问：为什么同一个目标时刻要对应三个不同的信息截止时刻？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#origin
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 14
预测起点与共同目标：计算结果
第6章 交通时序数据分析 6.8
14
根据真实观测在浏览器重新计算
默认配置：提前小时：3
目标本地标签 | 最后可用小时标签 | 提前小时
2018-07-01T00:00 | 2018-06-30T21:00 | 3
2018-07-01T01:00 | 2018-06-30T22:00 | 3
2018-07-01T02:00 | 2018-06-30T23:00 | 3
2018-07-01T03:00 | 2018-07-01T00:00 | 3
2018-07-01T04:00 | 2018-07-01T01:00 | 3
本页展示前5条共同预测目标，网页提供前8条及完整评价结果。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据真实观测在浏览器重新计算
默认参数：{"horizon":"3"}
数据范围：I-94小时交通量，1/3/6小时共同2,169个测试目标
结果解释：使用起点的过滤状态。Z只用于无时区干扰的标签减法，不代表源时间转成UTC。表仅展示共同目标的前8条。
全部结果：{"columns":["目标本地标签","最后可用小时标签","提前小时"],"rows":[["2018-07-01T00:00","2018-06-30T21:00",3],["2018-07-01T01:00","2018-06-30T22:00",3],["2018-07-01T02:00","2018-06-30T23:00",3],["2018-07-01T03:00","2018-07-01T00:00",3],["2018-07-01T04:00","2018-07-01T01:00",3],["2018-07-01T05:00","2018-07-01T02:00",3],["2018-07-01T06:00","2018-07-01T03:00",3],["2018-07-01T07:00","2018-07-01T04:00",3]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#origin
输入文件SHA256：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume。John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 15
周期基线与模型成绩
第6章 交通时序数据分析 6.5 / 6.8
15
复杂模型是否有用，需要同口径比较。
训练期星期小时均值、上周同期、ARIMA与SARIMA使用相同目标。
本页基于冻结预测实际重算误差，切换提前量或重点时段不会重新拟合模型。
课堂讨论：同一模型MAE较低而RMSE较高，意味着哪类错误仍需关注？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 复杂模型是否有用，需要同口径比较。
训练期星期小时均值、上周同期、ARIMA与SARIMA使用相同目标。
本页基于冻结预测实际重算误差，切换提前量或重点时段不会重新拟合模型。
课堂追问：同一模型MAE较低而RMSE较高，意味着哪类错误仍需关注？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#models
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 16
周期基线与模型成绩：计算结果
第6章 交通时序数据分析 6.5 / 6.8
16
根据冻结预测重新计算；不在浏览器拟合模型
默认配置：提前小时：1，评价时段：全天
误差（辆/小时）
Chart: 
| 星期小时均值 | 上周同期 | ARIMA | SARIMA
MAE | 218.6864 | 264.0558 | 416.513 | 288.3823
RMSE | 409.3203 | 556.9815 | 546.9408 | 404.8337
全年训练2017年；验证2018年上半年；测试7—9月。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据冻结预测重新计算；不在浏览器拟合模型
默认参数：{"horizon":"1","period":"all"}
数据范围：I-94小时交通量，1/3/6小时共同2,169个测试目标
结果解释：全年训练2017年；验证2018年上半年；测试7—9月。全部方案先固定2169共同目标，再筛选相同时段。不把图表切换称为重新训练。
全部结果：{"columns":["方法","样本数","MAE（辆/小时）","RMSE（辆/小时）","预测减实测（辆/小时）"],"rows":[["星期小时均值",2169,218.68638312586427,409.3202943539202,43.37427893038276],["上周同期",2169,264.05578607653297,556.9814967629392,2.6634393729829413],["ARIMA",2169,416.51301046051833,546.9408240250842,8.783977781665731],["SARIMA",2169,288.3822867805948,404.8337157578309,4.94180095212991]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#models
输入文件SHA256：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume。John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 17
提前量与误差增长
第6章 交通时序数据分析 6.8
17
多步预测的信息减少与误差累积应分别考虑。
比较同一模型在1、3、6小时的误差，并始终使用共同目标与相同分组。
上周同期对这些提前量可能给出相同预测，因为参照观测在三个起点都已可用。
课堂讨论：为什么提前量变长时，基线误差可能完全不变？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 多步预测的信息减少与误差累积应分别考虑。
比较同一模型在1、3、6小时的误差，并始终使用共同目标与相同分组。
上周同期对这些提前量可能给出相同预测，因为参照观测在三个起点都已可用。
课堂追问：为什么提前量变长时，基线误差可能完全不变？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#horizon
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 18
提前量与误差增长：计算结果
第6章 交通时序数据分析 6.8
18
根据冻结预测重新计算；不在浏览器拟合模型
默认配置：预测方法：SARIMA，评价时段：全天
误差（辆/小时）
Chart: 
| 提前1小时 | 提前3小时 | 提前6小时
MAE | 288.3823 | 621.8224 | 732.6054
RMSE | 404.8337 | 874.1315 | 999.0622
全年训练2017年；验证2018年上半年；测试7—9月。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据冻结预测重新计算；不在浏览器拟合模型
默认参数：{"model":"SARIMA","period":"all"}
数据范围：I-94小时交通量，1/3/6小时共同2,169个测试目标
结果解释：全年训练2017年；验证2018年上半年；测试7—9月。全部方案先固定2169共同目标，再筛选相同时段。不把图表切换称为重新训练。
全部结果：{"columns":["方法","样本数","MAE（辆/小时）","RMSE（辆/小时）","预测减实测（辆/小时）"],"rows":[["提前1小时",2169,288.3822867805948,404.8337157578309,4.94180095212991],["提前3小时",2169,621.8224173175712,874.1314928086806,13.707079677078788],["提前6小时",2169,732.6054091168356,999.0622008188894,19.042278525842743]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#horizon
输入文件SHA256：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume。John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 19
LSTM与交通数据窗口
第6章 交通时序数据分析 6.6
19
序列网络仍然需要明确输入和标签。
长度L的历史窗口对应给定提前量h的标签，窗口构建必须排除目标之后的观测。
LSTM门控机制处理历史信息保留，但不能自动解决缺测、泄漏或小样本问题。此
课未声称完成LSTM训练。
课堂讨论：换成深度模型后，哪些时间切分和基线规则仍然不能改变？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 序列网络仍然需要明确输入和标签。
长度L的历史窗口对应给定提前量h的标签，窗口构建必须排除目标之后的观测。
LSTM门控机制处理历史信息保留，但不能自动解决缺测、泄漏或小样本问题。此课未声称完成LSTM训练。
课堂追问：换成深度模型后，哪些时间切分和基线规则仍然不能改变？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#lstm
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 20
交通日变化曲线的相似性
第6章 交通时序数据分析 6.7
20
DTW允许局部时间伸缩后比较形态。
对2017年两个完整日期的24小时交通量计算DTW，观察允许错位的范围如何影响距
离。
原始尺度比较兼有交通量规模差异，标准化后侧重形态。过宽错位会掩盖高峰时间
变化。
课堂讨论：若管理部门关心准确的高峰到达时刻，是否应允许无限时间伸缩？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: DTW允许局部时间伸缩后比较形态。
对2017年两个完整日期的24小时交通量计算DTW，观察允许错位的范围如何影响距离。
原始尺度比较兼有交通量规模差异，标准化后侧重形态。过宽错位会掩盖高峰时间变化。
课堂追问：若管理部门关心准确的高峰到达时刻，是否应允许无限时间伸缩？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#dtw
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 21
交通日变化曲线的相似性：计算结果
第6章 交通时序数据分析 6.7
21
根据真实观测在浏览器重新计算
默认配置：2017年1月日期A：3，2017年1月日期B：7，最大允许错位（小时）：3，曲线尺度：原始交通量
辆/小时
Chart: 
| 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时
2017-01-03 | 716 | 485 | 400 | 483 | 944 | 2755 | 5107 | 6065 | 5338 | 4555 | 3979 | 4008 | 4317 | 4377 | 4863 | 5290 | 6114 | 5854 | 4011 | 2697 | 2169 | 2011 | 1475 | 915
2017-01-07 | 1089 | 685 | 663 | 565 | 664 | 886 | 1385 | 1879 | 2653 | 3178 | 3521 | 4085 | 4444 | 4548 | 4800 | 5092 | 4885 | 4572 | 3780 | 3025 | 2751 | 2683 | 2404 | 1757
DTW累计绝对代价=14049.000，允许错位±3小时，未按路径长度归一化。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据真实观测在浏览器重新计算
默认参数：{"dayA":"3","dayB":"7","window":"3","scale":"raw"}
数据范围：I-94小时交通量，1/3/6小时共同2,169个测试目标
结果解释：DTW累计绝对代价=14049.000，允许错位±3小时，未按路径长度归一化。代价取决于幅值尺度与路径约束，不是预测误差或显著性。
全部结果：{"columns":["钟点","2017-01-03","2017-01-07"],"rows":[[0,716,1089],[1,485,685],[2,400,663],[3,483,565],[4,944,664],[5,2755,886],[6,5107,1385],[7,6065,1879],[8,5338,2653],[9,4555,3178],[10,3979,3521],[11,4008,4085],[12,4317,4444],[13,4377,4548],[14,4863,4800],[15,5290,5092],[16,6114,4885],[17,5854,4572],[18,4011,3780],[19,2697,3025],[20,2169,2751],[21,2011,2683],[22,1475,2404],[23,915,1757]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#dtw
输入文件SHA256：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume。John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 22
重点时段与失败样本
第6章 交通时序数据分析 6.8
22
失败诊断应落到具体交通时段。
平均误差不能代替高峰保障分析，应查看逐小时预测与实测、样本数及有符号偏差。
节假日或异常波动可以作为调查线索，现有资料不足时不把误差归因于已确认的事
故或天气机制。
课堂讨论：你会补充什么资料来核查一个预测明显失准的小时？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 失败诊断应落到具体交通时段。
平均误差不能代替高峰保障分析，应查看逐小时预测与实测、样本数及有符号偏差。
节假日或异常波动可以作为调查线索，现有资料不足时不把误差归因于已确认的事故或天气机制。
课堂追问：你会补充什么资料来核查一个预测明显失准的小时？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#failure
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 23
预测评价的代码复核
第6章 交通时序数据分析 综合
23
固定目标，修改模型与提前量。
// JavaScript：本机实际执行，可修改参数。
// data为本章真实快照；runLab为公开计算模块。
const result = runLab("forecast-models", data, {
"horizon": 3,
"period": "morning"
});
print(result.columns);
print(result.rows);
print(result.note);
JavaScript在网页中实际执行。
Python模型训练使用本章完整工作本。
打开代码编辑器，修改参数并运行
Notes: 固定目标，修改模型与提前量。
代码调用相同的真实预测数组，输出共同样本上的误差表。
Python工作本负责拟合与过滤状态递推，课堂代码负责复核结果。公开测试标签不再用于挑参。
课堂追问：报告的样本数发生变化时，应先核查哪一步？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#code
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 24
道路运行预测适用性报告
第6章 交通时序数据分析 综合
24
成果应说明预测能支持哪类运行准备。
提交四方法、三提前量预测，给出总体与重点时段的误差，并复核一个失败时段。
说明单断面、历史年份、缺少速度与事件资料的限制，为第7章多区域预测保留同
样的评价纪律。
课堂讨论：哪些管理任务可以参考本结果，哪些任务仍需额外验证？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 成果应说明预测能支持哪类运行准备。
提交四方法、三提前量预测，给出总体与重点时段的误差，并复核一个失败时段。
说明单断面、历史年份、缺少速度与事件资料的限制，为第7章多区域预测保留同样的评价纪律。
课堂追问：哪些管理任务可以参考本结果，哪些任务仍需额外验证？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/#project
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 25
课程资源与数据来源
第6章 交通时序数据分析
25
本章交互课堂
本章完整Python项目与工作本
交通工程案例库
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入范围、数据处理与许可详见课堂说明。
课堂代码MIT，原创讲解CC BY-SA 4.0，第三方材料保留原许可。
Notes: 教学主线：道路运行准备需要提前多久掌握交通量？
建议135分钟讲授与讨论 + 90分钟上机
课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-06/
来源：https://archive.ics.uci.edu/dataset/492/metro+interstate+traffic+volume
John Hogue (2019) / UCI I-94，CC BY 4.0
输入哈希：{"projects/data/audit.json":"e94603938353a88fd33a7dce94e288e556da60c17fd4d99b43e0e78fbbda2908","projects/data/forecast.json":"ea0bfab243ef70f7c5472406dfeb75da3ef316d5b316c41ad94dd4a92c9522c1","chapters/data/algorithms/ch6.json":"b90000ae0dcc08b21feab29a9678c14f690c204ade6795a11b6dfc9ba47ca09a"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。