## Slide 1
第7章
交通时空数据分析
交通数据挖掘理论与应用
不同地区的出租车服务节律能否帮助分时运营？
Notes: 本章面向交通运输工程专业。不同地区的出租车服务节律能否帮助分时运营？
背景为第一章已有课程概念插画，不是I-94、纽约或天津的实地照片。
建议135分钟讲授与讨论 + 90分钟上机
课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/
数据：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款

## Slide 2
本章学习目标
第7章 交通时空数据分析
02
建立地区、时间与变量顺序明确的时空矩阵。
比较绝对规模与地区内部出行节律。
在共同区域小时上比较AR与VAR。
理解日型聚类的稳定性及其运营解释边界。
配套交互课堂与章节实践
Notes: 教学主线：不同地区的出租车服务节律能否帮助分时运营？
建议135分钟讲授与讨论 + 90分钟上机
课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 3
分区分时的出租车服务分析
第7章 交通时空数据分析 7.1
03
地区差异需要放在时间背景下解释。
同一地区夜间活动与通勤相关时段不同，单看月总量难以支持分时运营研判。
TLC资料记录已实现的上车服务，不涵盖全部出行或未满足需求。不能据此直接推
算缺少多少出租车。
课堂讨论：一个地区记录少，可能对应哪些不同的服务与需求情形？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 地区差异需要放在时间背景下解释。
同一地区夜间活动与通勤相关时段不同，单看月总量难以支持分时运营研判。
TLC资料记录已实现的上车服务，不涵盖全部出行或未满足需求。不能据此直接推算缺少多少出租车。
课堂追问：一个地区记录少，可能对应哪些不同的服务与需求情形？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/#mission
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 4
地区—小时矩阵
第7章 交通时空数据分析 7.1
04
每个矩阵位置都需要稳定的交通含义。
Y[t, n]：第t小时第n区域的保留上车记录数
t：按小时递增的时间索引。n：固定区域顺序。单位：条/小时。
预测矩阵包含Manhattan、Brooklyn、Queens、Bronx四个固定区域，每行一个小时。
公式解释与交通问题讨论
Notes: 每个矩阵位置都需要稳定的交通含义。
预测矩阵包含Manhattan、Brooklyn、Queens、Bronx四个固定区域，每行一个小时。
全月日型另用7类地区×24小时占比，包含EWR与Unknown。两个对象的用途和范围不同。
Y[t, n]：第t小时第n区域的保留上车记录数
t：按小时递增的时间索引。n：固定区域顺序。单位：条/小时。
课堂追问：训练和预测时交换两个区域的列顺序，会造成怎样的结果？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/#matrix
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 5
日期分母与分时运营比较
第7章 交通时空数据分析 7.3
05
23个平日和8个周末日不能只比累计量。
固定地区与小时范围，分别除以对应日历日期数，再比较日均服务活动。
本页“平日”仅指周一至周五，未剔除节假日。夜间按记录所属日期的22—05时
段筛选。
课堂讨论：平日总量更大，是否就意味着每天的夜间服务更繁忙？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 23个平日和8个周末日不能只比累计量。
固定地区与小时范围，分别除以对应日历日期数，再比较日均服务活动。
本页“平日”仅指周一至周五，未剔除节假日。夜间按记录所属日期的22—05时段筛选。
课堂追问：平日总量更大，是否就意味着每天的夜间服务更繁忙？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/#denominator
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 6
日期分母与分时运营比较：计算结果
第7章 交通时空数据分析 7.3
06
根据真实观测在浏览器重新计算
默认配置：地区：皇后区
每日日均该小时上车记录（条）
Chart: 
| 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时
平日（23天） | 11.5652 | 6.7391 | 5.0435 | 4.4783 | 3.9565 | 2.8261 | 5.3478 | 14 | 20.7826 | 21.8261 | 20.6957 | 23.5217 | 23.4783 | 26.5652 | 28.3043 | 32.3913 | 38.0435 | 42.3913 | 43 | 33.4783 | 25.087 | 18.2174 | 18.8696 | 15.3478
周末（8天） | 28.125 | 24.875 | 19.75 | 16.5 | 10.125 | 5.75 | 6.75 | 7.25 | 9.375 | 15.125 | 16.25 | 19.625 | 19.75 | 21.625 | 26.25 | 27.625 | 27.125 | 30.5 | 28.5 | 30.375 | 21.25 | 19.25 | 18.125 | 20.125
平日指周一至周五，不剔除节假日。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据真实观测在浏览器重新计算
默认参数：{"borough":"Queens"}
数据范围：56,549条保留上车记录，四区域预测与全月日型分别分析
结果解释：平日指周一至周五，不剔除节假日。日均按全部所选日历日期计算。零组仅表示本快照无保留记录，上车量不等于全部交通需求。
全部结果：{"columns":["日期类型","日历日期数","累计上车记录","日均上车记录"],"rows":[["平日",23,11177,485.95652173913044],["周末",8,3760,470]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/#denominator
输入文件SHA256：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page。NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 7
服务规模与日内节律
第7章 交通时空数据分析 7.1 / 7.4
07
归一化会改变比较问题。
绝对上车量反映已实现服务规模，地区内部24小时占比用于比较日内节律。
占比高可能来自较小的分母，两个地区曲线相似也不等于运力需求相同。
课堂讨论：如何同时保留地区规模和夜间占比，避免误读？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 归一化会改变比较问题。
绝对上车量反映已实现服务规模，地区内部24小时占比用于比较日内节律。
占比高可能来自较小的分母，两个地区曲线相似也不等于运力需求相同。
课堂追问：如何同时保留地区规模和夜间占比，避免误读？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/#profile
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 8
服务规模与日内节律：计算结果
第7章 交通时空数据分析 7.1 / 7.4
08
根据真实观测在浏览器重新计算
默认配置：日期类型：全部日期
各地区内部小时占比（%）
Chart: 
| 0时 | 1时 | 2时 | 3时 | 4时 | 5时 | 6时 | 7时 | 8时 | 9时 | 10时 | 11时 | 12时 | 13时 | 14时 | 15时 | 16时 | 17时 | 18时 | 19时 | 20时 | 21时 | 22时 | 23时
曼哈顿 | 0.88291 | 0.58455 | 0.28923 | 0.15527 | 0.18267 | 0.39883 | 1.8176 | 5.2274 | 5.879 | 6.086 | 6.0312 | 5.8485 | 5.6597 | 5.9794 | 6.6523 | 7.867 | 8.004 | 8.2811 | 7.5534 | 5.9185 | 4.1558 | 2.941 | 2.0642 | 1.5405
皇后区 | 3.2871 | 2.37 | 1.8344 | 1.5733 | 1.1515 | 0.74312 | 1.185 | 2.544 | 3.7022 | 4.1709 | 4.057 | 4.673 | 4.673 | 5.2487 | 5.7642 | 6.4672 | 7.3107 | 8.1609 | 8.1476 | 6.7818 | 5.001 | 3.8361 | 3.8763 | 3.4411
布鲁克林 | 2.8011 | 2.4267 | 2.0008 | 1.3941 | 0.95521 | 0.6325 | 0.73577 | 1.7426 | 2.9302 | 4.3243 | 4.2726 | 4.8019 | 5.2536 | 5.3311 | 6.467 | 6.467 | 7.2673 | 7.732 | 8.2354 | 6.6736 | 5.6796 | 4.9438 | 4.0015 | 2.9302
每条曲线的24小时占比之和为100%；它描述节律而非规模。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据真实观测在浏览器重新计算
默认参数：{"day":"all"}
数据范围：56,549条保留上车记录，四区域预测与全月日型分别分析
结果解释：每条曲线的24小时占比之和为100%；它描述节律而非规模。原始计数同时列在表中，零总量时占比留空。空间单元是行政区，不是单个站点或个人轨迹。
全部结果：{"columns":["地区","小时","累计上车记录","地区内小时占比（%）","地区全天总量"],"rows":[["曼哈顿",0,290,0.8829081166656518,32846],["曼哈顿",1,192,0.584546063447604,32846],["曼哈顿",2,95,0.28922852097667906,32846],["曼哈顿",3,51,0.1552700481032698,32846],["曼哈顿",4,60,0.18267064482737624,32846],["曼哈顿",5,131,0.39883090787310477,32846],["曼哈顿",6,597,1.8175729160323937,32846],["曼哈顿",7,1717,5.227424952810083,32846],["曼哈顿",8,1931,5.878950252694392,32846],["曼哈顿",9,1999,6.085976983498751,32846],["曼哈顿",10,1981,6.031175790050539,32846],["曼哈顿",11,1921,5.848505145223163,32846],["曼哈顿",12,1859,5.659745478901541,32846],["曼哈顿",13,1964,5.979419107349449,32846],["曼哈顿",14,2185,6.652255982463618,32846],["曼哈顿",15,2584,7.86701577056567,32846],["曼哈顿",16,2629,8.004018754186202,32846],["曼哈顿",17,2720,8.28106923217439,32846],["曼哈顿",18,2481,7.553431163612007,32846],["曼哈顿",19,1944,5.91852889240699,32846],["曼哈顿",20,1365,4.1557571698228095,32846],["曼哈顿",21,966,2.9409973817207575,32846],["曼哈顿",22,678,2.0641782865493514,32846],["曼哈顿",23,506,1.5405224380442062,32846],["皇后区",0,491,3.2871393184709112,14937],["皇后区",1,354,2.3699538059851375,14937],["皇后区",2,274,1.8343710249715472,14937],["皇后区",3,235,1.5732744192274217,14937],["皇后区",4,172,1.1515029791792193,14937],["皇后区",5,111,0.7431211086563567,14937],["皇后区",6,177,1.1849769029925687,14937],["皇后区",7,380,2.5440182098145545,14937],["皇后区",8,553,3.7022159737564437,14937],["皇后区",9,623,4.170850907143335,14937],["皇后区",10,606,4.057039566177948,14937],["皇后区",11,698,4.6729597643435765,14937],["皇后区",12,698,4.6729597643435765,14937],["皇后区",13,784,5.248711253933186,14937],["皇后区",14,861,5.764209680658767,14937],["皇后区",15,966,6.467162080739104,14937],["皇后区",16,1092,7.310704960835509,14937],["皇后区",17,1219,8.160942625694585,14937],["皇后区",18,1217,8.147553056169244,14937],["皇后区",19,1013,6.781816964584588,14937],["皇后区",20,747,5.0010042177144,14937],["皇后区",21,573,3.836111669009841,14937],["皇后区",22,579,3.8762803775858607,14937],["皇后区",23,514,3.4411193680123184,14937],["布鲁克林",0,217,2.8010842906931717,7747],["布鲁克林",1,188,2.4267458370982316,7747],["布鲁克林",2,155,2.0007744933522655,7747],["布鲁克林",3,108,1.3940880340777075,7747],["布鲁克林",4,74,0.9552084677939847,7747],["布鲁克林",5,49,0.632502904350071,7747],["布鲁克林",6,57,0.7357686846521234,7747],["布鲁克林",7,135,1.7426100425971345,7747],["布鲁克林",8,227,2.930166516070737,7747],["布鲁克林",9,335,4.324254550148445,7747],["布鲁克林",10,331,4.2726216599974185,7747],["布鲁克林",11,372,4.801858784045437,7747],["布鲁克林",12,407,5.253646572866916,7747],["布鲁克林",13,413,5.331095908093456,7747],["布鲁克林",14,501,6.467019491416032,7747],["布鲁克林",15,501,6.467019491416032,7747],["布鲁克林",16,563,7.2673292887569385,7747],["布鲁克林",17,599,7.732025300116174,7747],["布鲁克林",18,638,8.235445979088679,7747],["布鲁克林",19,517,6.673551052020136,7747],["布鲁克林",20,440,5.679617916612883,7747],["布鲁克林",21,383,4.943849231960759,7747],["布鲁克林",22,310,4.001548986704531,7747],["布鲁克林",23,227,2.930166516070737,7747]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/#profile
输入文件SHA256：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page。NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 9
时间关联与区域关联
第7章 交通时空数据分析 7.2
09
相关性可以成为候选预测信息。
相邻时段与相邻地区可能相关，原因也可能是共同通勤节律或共同外部扰动。
滞后相关不自动证明交通活动从一个地区传到另一个地区，尤其不能直接认定拥堵
传播。
课堂讨论：两地区每天同时出现晚高峰，足以证明它们之间发生了传播吗？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 相关性可以成为候选预测信息。
相邻时段与相邻地区可能相关，原因也可能是共同通勤节律或共同外部扰动。
滞后相关不自动证明交通活动从一个地区传到另一个地区，尤其不能直接认定拥堵传播。
课堂追问：两地区每天同时出现晚高峰，足以证明它们之间发生了传播吗？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/#dependence
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 10
邻接矩阵的交通含义
第7章 交通时空数据分析 7.2
10
“谁与谁相连”应有明确依据。
道路邻接、地理距离和历史流量相关可形成不同矩阵，分别表达设施联系、空间邻
近或统计关系。
本章VAR使用四区域历史变量，不要求它们构成真实道路拓扑，不把系数矩阵冒称
路网。
课堂讨论：采用相关性构图时，为什么不能读取留出测试期的相关性？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: “谁与谁相连”应有明确依据。
道路邻接、地理距离和历史流量相关可形成不同矩阵，分别表达设施联系、空间邻近或统计关系。
本章VAR使用四区域历史变量，不要求它们构成真实道路拓扑，不把系数矩阵冒称路网。
课堂追问：采用相关性构图时，为什么不能读取留出测试期的相关性？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/#adjacency
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 11
时空资料的对齐与零值
第7章 交通时空数据分析 7.3
11
时间和空间口径要同步。
固定区域编码与小时网格，记录筛选条件和异常范围，保留输入哈希。
聚合为0只说明该快照无保留上车记录。如果上游存在采集缺失，仍需质量标记，
不能断言没有出行。
课堂讨论：缺失与真实零服务量混用，会怎样改变地区比较？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 时间和空间口径要同步。
固定区域编码与小时网格，记录筛选条件和异常范围，保留输入哈希。
聚合为0只说明该快照无保留上车记录。如果上游存在采集缺失，仍需质量标记，不能断言没有出行。
课堂追问：缺失与真实零服务量混用，会怎样改变地区比较？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/#clean
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 12
时空相似性与聚类
第7章 交通时空数据分析 7.4
12
分组方法取决于所比较的对象。
时空K近邻需要说明空间和时间距离的尺度；双阈值密度聚类分别限制空间邻近和
时间邻近。
本课日型KMeans比较整天的168维占比向量，属于日型形态聚类，不是事件点的时
空DBSCAN。
课堂讨论：相似日期与相邻事件的聚类，为什么不能使用同一套解释？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 分组方法取决于所比较的对象。
时空K近邻需要说明空间和时间距离的尺度；双阈值密度聚类分别限制空间邻近和时间邻近。
本课日型KMeans比较整天的168维占比向量，属于日型形态聚类，不是事件点的时空DBSCAN。
课堂追问：相似日期与相邻事件的聚类，为什么不能使用同一套解释？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/#cluster-method
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 13
AR与VAR的信息差异
第7章 交通时空数据分析 7.5
13
多区域模型是否有价值，需要增量比较。
y_t = c + Σ_(l=1…p) A_l y_(t−l) + ε_t
y_t：第t小时四区域上车量向量，条/小时。c：截距向量。A_l：第l阶系数矩阵。p：最大滞后小时数。Σ：滞后阶求和。ε_t：创新误差向量。
单区域AR只使用本区过去上车量，VAR还使用其他区域的过去上车量。
公式解释与交通问题讨论
Notes: 多区域模型是否有价值，需要增量比较。
单区域AR只使用本区过去上车量，VAR还使用其他区域的过去上车量。
训练1—21日，验证22—24日选择滞后阶数，测试25—31日。各方法比较同一672个区域小时。
y_t = c + Σ_(l=1…p) A_l y_(t−l) + ε_t
y_t：第t小时四区域上车量向量，条/小时。c：截距向量。A_l：第l阶系数矩阵。p：最大滞后小时数。Σ：滞后阶求和。ε_t：创新误差向量。
课堂追问：加入区域信息后成绩提高，是否意味着找到了因果联系？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/#arvar
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 14
分区域预测成绩
第7章 交通时空数据分析 7.5 / 7.6
14
整体改善不保证所有区域受益。
分别查看四区域和合并样本，比较AR、VAR、历史同期与上一小时。
成绩来自冻结预测，网页实际重新计算所选区域的误差。滞后24小时由验证段选
择。
课堂讨论：如果曼哈顿改进明显而皇后区较差，应怎样写总体结论？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 整体改善不保证所有区域受益。
分别查看四区域和合并样本，比较AR、VAR、历史同期与上一小时。
成绩来自冻结预测，网页实际重新计算所选区域的误差。滞后24小时由验证段选择。
课堂追问：如果曼哈顿改进明显而皇后区较差，应怎样写总体结论？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/#forecast
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 15
分区域预测成绩：计算结果
第7章 交通时空数据分析 7.5 / 7.6
15
根据冻结预测重新计算；不在浏览器拟合模型
默认配置：区域：四区域
误差（条/小时）
Chart: 
| 单区域AR | 多区域VAR | 历史同期均值 | 上一小时
MAE | 4.4363 | 4.3862 | 4.2326 | 5.506
RMSE | 7.008 | 6.6138 | 7.4472 | 9.3508
训练1—21日，验证22—24日，测试25—31日。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据冻结预测重新计算；不在浏览器拟合模型
默认参数：{"region":"all"}
数据范围：56,549条保留上车记录，四区域预测与全月日型分别分析
结果解释：训练1—21日，验证22—24日，测试25—31日。全体672区域小时，每个单独区域168小时。零组是本快照无保留记录。
全部结果：{"columns":["方法","样本数","MAE（条/小时）","RMSE（条/小时）","预测减实测（条/小时）"],"rows":[["单区域AR",672,4.436317020227514,7.0080028693044385,-0.034082576546039425],["多区域VAR",672,4.386168002182536,6.613795160738107,0.2665310881481223],["历史同期均值",672,4.23263888888889,7.447201722262099,-1.0352182539682542],["上一小时",672,5.505952380952381,9.350802104632521,-0.011904761904761904]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/#forecast
输入文件SHA256：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page。NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 16
日型数量与样本成员
第7章 交通时空数据分析 7.4
16
不同K值形成不同的服务日分组。
在全月31天的168维占比上执行已有KMeans，切换K和种子检查成员、各簇规模与
原始日总量。
簇编号仅是标签，换编号不等于成员变化。单日小簇可能反映特殊日期，也可能不
稳定。
课堂讨论：一个只含一天的簇，能否直接定义为稳定的运营日型？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 不同K值形成不同的服务日分组。
在全月31天的168维占比上执行已有KMeans，切换K和种子检查成员、各簇规模与原始日总量。
簇编号仅是标签，换编号不等于成员变化。单日小簇可能反映特殊日期，也可能不稳定。
课堂追问：一个只含一天的簇，能否直接定义为稳定的运营日型？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/#shape
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 17
日型数量与样本成员：计算结果
第7章 交通时空数据分析 7.4
17
冻结KMeans成员与真实规模联合浏览
默认配置：日型数量K：3，随机种子：42
保留上车记录（日总量）
Chart: 
| 01-01 | 01-02 | 01-03 | 01-04 | 01-05 | 01-06 | 01-07 | 01-08 | 01-09 | 01-10 | 01-11 | 01-12 | 01-13 | 01-14 | 01-15 | 01-16 | 01-17 | 01-18 | 01-19 | 01-20 | 01-21 | 01-22 | 01-23 | 01-24 | 01-25 | 01-26 | 01-27 | 01-28 | 01-29 | 01-30 | 01-31
原始日总量 | 1189 | 1668 | 1790 | 2101 | 2119 | 1628 | 1129 | 1952 | 2061 | 2015 | 2095 | 2046 | 1699 | 1432 | 1332 | 1877 | 2225 | 2113 | 1980 | 1689 | 1402 | 1872 | 1903 | 2026 | 2074 | 2032 | 1583 | 1415 | 1984 | 2013 | 2105
聚类使用168维占比。此图保留原始日规模，成员见课堂表格。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：冻结KMeans成员与真实规模联合浏览
默认参数：{"k":"3","seed":"42"}
数据范围：56,549条保留上车记录，四区域预测与全月日型分别分析
结果解释：聚类使用31日×168维全日占比，不用上图总量拟合。表中查看成员并结合总量解释。簇编号可互换，不能直接比编号。
全部结果：{"columns":["日期","簇标签","原始日总量（条）"],"rows":[["01-01",3,1189],["01-02",2,1668],["01-03",2,1790],["01-04",2,2101],["01-05",2,2119],["01-06",1,1628],["01-07",3,1129],["01-08",2,1952],["01-09",2,2061],["01-10",2,2015],["01-11",2,2095],["01-12",2,2046],["01-13",3,1699],["01-14",1,1432],["01-15",1,1332],["01-16",2,1877],["01-17",2,2225],["01-18",2,2113],["01-19",2,1980],["01-20",1,1689],["01-21",3,1402],["01-22",2,1872],["01-23",2,1903],["01-24",2,2026],["01-25",2,2074],["01-26",2,2032],["01-27",1,1583],["01-28",1,1415],["01-29",2,1984],["01-30",2,2013],["01-31",2,2105]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/#shape
输入文件SHA256：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page。NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 18
聚类的跨种子稳定性
第7章 交通时空数据分析 7.4 / 7.6
18
成员关系比簇编号更重要。
调整兰德指数ARI比较样本对是否共同分组，不受簇编号交换影响。
本课相对种子42核对。跨种子稳定只反映本样本内稳定性，不能证明跨月份有效。
课堂讨论：为何轮廓系数较高还需要检查日期成员和样本量？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 成员关系比簇编号更重要。
调整兰德指数ARI比较样本对是否共同分组，不受簇编号交换影响。
本课相对种子42核对。跨种子稳定只反映本样本内稳定性，不能证明跨月份有效。
课堂追问：为何轮廓系数较高还需要检查日期成员和样本量？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/#stability
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 19
聚类的跨种子稳定性：计算结果
第7章 交通时空数据分析 7.4 / 7.6
19
读取已有Python轮廓系数与ARI计算结果，不重新拟合
默认配置：日型数量K：3
ARI（相对种子42）
Chart: 
| 种子42 | 种子7 | 种子19
ARI | 1 | 0.90971 | 0.90971
ARI比较成员配对，不受簇编号互换影响；跨种子稳定不等于跨月份稳定，也不是预测准确率。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：读取已有Python轮廓系数与ARI计算结果，不重新拟合
默认参数：{"k":"3"}
数据范围：56,549条保留上车记录，四区域预测与全月日型分别分析
结果解释：ARI比较成员配对，不受簇编号互换影响；跨种子稳定不等于跨月份稳定，也不是预测准确率。
全部结果：{"columns":["K","种子","样本内轮廓系数","相对种子42的ARI","最小簇日期数"],"rows":[[3,42,0.36717750059626875,1,4],[3,7,0.4277707046879564,0.9097112424065906,1],[3,19,0.4277707046879564,0.9097112424065906,1]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/#stability
输入文件SHA256：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page。NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 20
时空预测模型的拓展
第7章 交通时空数据分析 7.5
20
更复杂的算法仍需明确可用信息。
XGBoost可组合本区和邻区滞后特征。STGCN与DCRNN进一步用图结构刻画节点依
赖。
图结构、标准化和超参数均应在训练与验证阶段确定。本课堂未宣称训练了图神经
网络。
课堂讨论：若未来测试期的路网结构发生改变，应追加什么适用性核查？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 更复杂的算法仍需明确可用信息。
XGBoost可组合本区和邻区滞后特征。STGCN与DCRNN进一步用图结构刻画节点依赖。
图结构、标准化和超参数均应在训练与验证阶段确定。本课堂未宣称训练了图神经网络。
课堂追问：若未来测试期的路网结构发生改变，应追加什么适用性核查？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/#advanced
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 21
探索性日型与未来预测
第7章 交通时空数据分析 7.6
21
全月聚类和留出预测是两个独立分析。
全月日型使用了测试日期的形态，可用于事后运营复盘。
把这些全月标签直接作为测试期预测输入会引入未来信息，不能称为纯粹的留出预
测。
课堂讨论：若希望用日型做未来预测，训练、识别与评价流程应怎样重建？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 全月聚类和留出预测是两个独立分析。
全月日型使用了测试日期的形态，可用于事后运营复盘。
把这些全月标签直接作为测试期预测输入会引入未来信息，不能称为纯粹的留出预测。
课堂追问：若希望用日型做未来预测，训练、识别与评价流程应怎样重建？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/#boundary
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 22
地区误差的代码复核
第7章 交通时空数据分析 综合
22
改变评价区域，检查模型改善来自哪里。
// JavaScript：本机实际执行，可修改参数。
// data为本章真实快照；runLab为公开计算模块。
const result = runLab("regional-models", data, {
"region": "Queens"
});
print(result.columns);
print(result.rows);
print(result.note);
JavaScript在网页中实际执行。
Python模型训练使用本章完整工作本。
打开代码编辑器，修改参数并运行
Notes: 改变评价区域，检查模型改善来自哪里。
代码实际读取四区域逐小时实测和冻结预测，重新计算样本数、MAE、RMSE与偏差。
通过修改region对比地区，保留原始规模。不要让归一化后的低误差掩盖绝对服务量偏差。
课堂追问：怎样向运营人员说明区域总误差和单小时误差的区别？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/#code
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 23
分区运营研判报告
第7章 交通时空数据分析 综合
23
统计模式需要结合交通活动背景验证。
报告地区时段差异、AR/VAR比较和典型日期成员，联合解释原始规模与归一化形
态。
将建议写为待核实的运营假设，补充空驶、等待、服务可用性及跨月观测。
课堂讨论：你会选择哪两个地区或时段，优先开展补充调查？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 统计模式需要结合交通活动背景验证。
报告地区时段差异、AR/VAR比较和典型日期成员，联合解释原始规模与归一化形态。
将建议写为待核实的运营假设，补充空驶、等待、服务可用性及跨月观测。
课堂追问：你会选择哪两个地区或时段，优先开展补充调查？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/#project
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 24
课程资源与数据来源
第7章 交通时空数据分析
24
本章交互课堂
本章完整Python项目与工作本
交通工程案例库
NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
输入范围、数据处理与许可详见课堂说明。
课堂代码MIT，原创讲解CC BY-SA 4.0，第三方材料保留原许可。
Notes: 教学主线：不同地区的出租车服务节律能否帮助分时运营？
建议135分钟讲授与讨论 + 90分钟上机
课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-07/
来源：https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page
NYC TLC 2024年1月绿出租车，遵守原始数据条款
输入哈希：{"projects/data/taxi.json":"bb9544cd868c305f2a91dde353ce5e30142c47434839cd764c3adbc1e4fda887","chapters/data/algorithms/ch7.json":"f1ddfa575aac64e50a2c25272ddf06406dab18d5fcca97ef0e7eebb19e2e3eeb"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。