## Slide 1
第8章
交通影像数据分析
交通数据挖掘理论与应用
路口视频怎样形成可以核查的通行统计？
Notes: 本章面向交通运输工程专业。路口视频怎样形成可以核查的通行统计？
背景为第一章已有课程概念插画，不是I-94、纽约或天津的实地照片。
建议135分钟讲授与讨论 + 90分钟上机
课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/
数据：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD
SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0

## Slide 2
本章学习目标
第8章 交通影像数据分析
02
区分交通影像中的分类、检测、分割与跟踪。
明确像素、地面坐标、时间戳与标定条件。
比较采样、关联和跨线规则对通行事件的影响。
用独立人工标注核验影像结果，解释误差传播。
配套交互课堂与章节实践
Notes: 教学主线：路口视频怎样形成可以核查的通行统计？
建议135分钟讲授与讨论 + 90分钟上机
课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD
SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
输入哈希：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 3
视频交通调查的证据链
第8章 交通影像数据分析 8.1
03
通行次数需要从连续观测中提取。
单帧检测回答目标在哪里，跨帧关联回答是否同一目标，事件规则回答何时通过调
查断面。
本章把SinD地面轨迹与MOT17夜间行人影像分开研究，不拼成同一路口的完整系统。
课堂讨论：为何每帧检测框数量之和不能当作通过人数或车辆数？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 通行次数需要从连续观测中提取。
单帧检测回答目标在哪里，跨帧关联回答是否同一目标，事件规则回答何时通过调查断面。
本章把SinD地面轨迹与MOT17夜间行人影像分开研究，不拼成同一路口的完整系统。
课堂追问：为何每帧检测框数量之和不能当作通过人数或车辆数？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/#mission
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD
SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
输入哈希：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 4
影像任务与交通输出
第8章 交通影像数据分析 8.1
04
不同算法输出服务于不同交通问题。
任务 | 输出 | 交通用途示例
分类 | 类别或概率 | 场景条件识别
检测 | 框、类别、置信度 | 车辆或行人定位
语义/实例分割 | 类别掩膜/个体掩膜 | 路面范围/目标轮廓
跟踪 | 跨帧身份与轨迹 | 通行事件与运动分析
若要区分同一车道上相邻两辆车的轮廓，语义分割是否足够？
课堂讨论与完整案例
Notes: 不同算法输出服务于不同交通问题。
分类判断整幅图像的类别，检测定位目标框，语义分割区分像素类别，实例分割区分同类个体。
跟踪进一步维持目标身份。流量、速度和排队长度还需要各自的时空定义与验证。
课堂追问：若要区分同一车道上相邻两辆车的轮廓，语义分割是否足够？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/#tasks
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD
SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
输入哈希：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 5
图像与视频的表示
第8章 交通影像数据分析 8.2
05
张量维度应与符号解释逐一对应。
V ∈ ℝ^(T×H×W×C)
V：视频数值表示。T：帧数。H、W：像素高与宽。C：通道数。ℝ：实数集合，指数部分表示数组形状。视频通常逐帧解码。
本课采用H×W×C，H为图像高度、W为宽度、C为通道数。T帧视频增加时间维。
公式解释与交通问题讨论
Notes: 张量维度应与符号解释逐一对应。
本课采用H×W×C，H为图像高度、W为宽度、C为通道数。T帧视频增加时间维。
RGB与BGR通道顺序不同，批量输入还可能增加批次维。转浮点并不自动完成归一化。
V ∈ ℝ^(T×H×W×C)
V：视频数值表示。T：帧数。H、W：像素高与宽。C：通道数。ℝ：实数集合，指数部分表示数组形状。视频通常逐帧解码。
课堂追问：把C×H×W误读为H×W×C，模型输入会怎样变化？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/#representation
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD
SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
输入哈希：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 6
时间基准与空间标定
第8章 交通影像数据分析 8.2
06
帧率与地面距离分别约束不同交通量测。
固定帧率f下相邻帧名义间隔为1/f秒，丢帧或变帧率需要读取实际时间戳。
像素位移不能直接换算为米。单应变换依赖参考平面和控制点，跨平面目标仍会产
生误差。
课堂讨论：高帧率能否自动消除透视造成的速度误差？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 帧率与地面距离分别约束不同交通量测。
固定帧率f下相邻帧名义间隔为1/f秒，丢帧或变帧率需要读取实际时间戳。
像素位移不能直接换算为米。单应变换依赖参考平面和控制点，跨平面目标仍会产生误差。
课堂追问：高帧率能否自动消除透视造成的速度误差？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/#time
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD
SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
输入哈希：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 7
标注、划分与增强
第8章 交通影像数据分析 8.2
07
训练评价需要独立的场景与目标信息。
相邻帧高度相似，随机按帧切分容易把同一目标与背景同时放入训练和测试。
按片段或场景划分并同步变换框与掩膜。增强图像而不更新标注会产生错误训练目
标。
课堂讨论：夜间场景少时，简单调暗白天图像能否完全替代真实夜间验证？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 训练评价需要独立的场景与目标信息。
相邻帧高度相似，随机按帧切分容易把同一目标与背景同时放入训练和测试。
按片段或场景划分并同步变换框与掩膜。增强图像而不更新标注会产生错误训练目标。
课堂追问：夜间场景少时，简单调暗白天图像能否完全替代真实夜间验证？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/#sample
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD
SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
输入哈希：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 8
分类与交通场景判断
第8章 交通影像数据分析 8.3
08
类别评价需要关注每类样本数量。
CNN通过卷积特征进行分类，输出整幅图像或裁剪目标的类别概率。
混淆矩阵记录哪些类别易混淆。类别不均衡时，总体准确率不能代替各类召回率。
课堂讨论：若雨夜样本很少，总体准确率高能否保证雨夜场景可靠？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 类别评价需要关注每类样本数量。
CNN通过卷积特征进行分类，输出整幅图像或裁剪目标的类别概率。
混淆矩阵记录哪些类别易混淆。类别不均衡时，总体准确率不能代替各类召回率。
课堂追问：若雨夜样本很少，总体准确率高能否保证雨夜场景可靠？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/#classification
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD
SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
输入哈希：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 9
目标框与重叠评价
第8章 交通影像数据分析 8.4
09
检测同时涉及位置和类别。
IoU = 面积(B_pred ∩ B_ref) / 面积(B_pred ∪ B_ref)
B_pred：预测框。B_ref：独立标注参考框。二者必须使用同一图像坐标系。
IoU为预测框与参考框的交并比。框坐标格式、缩放和图像范围都应先核对。
公式解释与交通问题讨论
Notes: 检测同时涉及位置和类别。
IoU为预测框与参考框的交并比。框坐标格式、缩放和图像范围都应先核对。
Faster R-CNN和YOLO类方法采用不同结构，置信度阈值会改变保留目标。课堂只展示既有YOLOX结果，不在浏览器训练。
IoU = 面积(B_pred ∩ B_ref) / 面积(B_pred ∪ B_ref)
B_pred：预测框。B_ref：独立标注参考框。二者必须使用同一图像坐标系。
课堂追问：检测框数量增加时，召回率与误报分别可能怎样变化？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/#detection
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD
SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
输入哈希：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 10
语义分割与实例分割
第8章 交通影像数据分析 8.5 / 8.6
10
像素归属和个体身份是不同层次。
FCN、U-Net和DeepLab用于像素类别学习，Mask R-CNN等方法还区分同类目标实
例。
语义分割的mIoU按类别统计，实例评价需匹配个体。它们都不能直接代替通行事
件核验。
课堂讨论：路面分割很好，但通行计数错误，问题可能出现在哪些环节？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 像素归属和个体身份是不同层次。
FCN、U-Net和DeepLab用于像素类别学习，Mask R-CNN等方法还区分同类目标实例。
语义分割的mIoU按类别统计，实例评价需匹配个体。它们都不能直接代替通行事件核验。
课堂追问：路面分割很好，但通行计数错误，问题可能出现在哪些环节？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/#segmentation
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD
SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
输入哈希：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 11
真实夜间影像观察
第8章 交通影像数据分析 8.1 / 8.4
11
用35秒夜间行人视频讨论遮挡与重复出现。
MOT17-04夜间步行街
行人遮挡与重复出现
35秒，30帧/秒
CC BY-NC-SA 3.0
播放真实视频并进入独立标注核查
Notes: 用35秒夜间行人视频讨论遮挡与重复出现。
MOT17-04展示夜间步行街行人，不是机动车路口。行人通行量同样属于交通调查对象。
先观察目标进入、遮挡和离开，再打开完整影像项目核对YOLOX框、关联结果及提供方人工标注。
课堂追问：请选择一名短时被遮挡的行人，说明为何重新出现后不能自动算作新行人。
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/#video
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD
SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
输入哈希：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 12
运动预测与身份关联
第8章 交通影像数据分析 8.7
12
跟踪需要处理未匹配与遮挡。
常速度卡尔曼方法先预测目标位置，再利用新观测更新状态。匈牙利算法寻找整体
一对一分配。
门限限制不合理匹配，保留时长控制暂时未匹配目标。地面点简化实现不等于完整
SORT或DeepSORT。
课堂讨论：加大门限为什么可能同时减少断轨并增加错接？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 跟踪需要处理未匹配与遮挡。
常速度卡尔曼方法先预测目标位置，再利用新观测更新状态。匈牙利算法寻找整体一对一分配。
门限限制不合理匹配，保留时长控制暂时未匹配目标。地面点简化实现不等于完整SORT或DeepSORT。
课堂追问：加大门限为什么可能同时减少断轨并增加错接？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/#tracking
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD
SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
输入哈希：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 13
匿名关联的真实结果
第8章 交通影像数据分析 8.7
13
源ID只用于事后核查，不进入关联器。
SinD提供方平滑轨迹逐帧打乱并隐藏ID，比较位置保持和常速度卡尔曼两种预测。
切换每1、5、10帧采样，查看新ID轨迹数、源身份一致对与通行事件。结果来自
已执行Python算法。
课堂讨论：源ID一致比例较高，为什么仍不能声称视频计数系统准确？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 源ID只用于事后核查，不进入关联器。
SinD提供方平滑轨迹逐帧打乱并隐藏ID，比较位置保持和常速度卡尔曼两种预测。
切换每1、5、10帧采样，查看新ID轨迹数、源身份一致对与通行事件。结果来自已执行Python算法。
课堂追问：源ID一致比例较高，为什么仍不能声称视频计数系统准确？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/#association
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD
SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
输入哈希：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 14
匿名关联的真实结果：计算结果
第8章 交通影像数据分析 8.7
14
读取真实执行的匿名关联结果，未重新运行检测器
默认配置：采样步长（帧）：5
通行事件（次）
Chart: 
| 位置保持 | 卡尔曼
同采样源ID事件 | 20 | 20
新ID事件 | 20 | 19
计数在测得位置而非滤波位置上执行，只改变身份关联，隔离关联影响。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：读取真实执行的匿名关联结果，未重新运行检测器
默认参数：{"stride":"5"}
数据范围：SinD天津120秒轨迹；另设MOT17-04夜间步行街35秒影像
结果解释：计数在测得位置而非滤波位置上执行，只改变身份关联，隔离关联影响。相同总数仍可能对应不同车辆，不能称为计数准确率。 完整身份对核查见本章案例。
全部结果：{"columns":["采样步长","关联方法","同采样源ID事件","新ID事件","+x事件","−x事件","事件总数差"],"rows":[[5,"position",20,20,8,12,0],[5,"kalman",20,19,8,11,-1]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/#association
输入文件SHA256：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD。SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 15
虚拟检测线与通行事件
第8章 交通影像数据分析 8.7
15
一个事件需要明确方向、时间与重复规则。
x=15米为课程调查线，目标从一侧移至另一侧时形成+x或−x事件，每个ID每方向
最多计一次。
死区用于减轻线附近抖动，最大间隔限制不可靠连接。事件时间是首次观测到另一
侧的时刻。
课堂讨论：把死区加宽后，事件触发时刻为何可能推迟？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 一个事件需要明确方向、时间与重复规则。
x=15米为课程调查线，目标从一侧移至另一侧时形成+x或−x事件，每个ID每方向最多计一次。
死区用于减轻线附近抖动，最大间隔限制不可靠连接。事件时间是首次观测到另一侧的时刻。
课堂追问：把死区加宽后，事件触发时刻为何可能推迟？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/#crossing
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD
SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
输入哈希：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 16
虚拟检测线与通行事件：计算结果
第8章 交通影像数据分析 8.7
16
根据真实观测在浏览器重新计算
默认配置：计数线x（米）：15，单侧死区（米）：0.3，采样步长（帧）：1
通行事件（次）
Chart: 
| +x | −x
规则事件 | 9 | 11
每个ID每个方向最多计1次。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据真实观测在浏览器重新计算
默认参数：{"line":"15","band":"0.3","stride":"1"}
数据范围：SinD天津120秒轨迹；另设MOT17-04夜间步行街35秒影像
结果解释：每个ID每个方向最多计1次。进入线两侧死区时不立即改变侧别，超过最大观测间隔则重置连接。事件时间为首次观察到另一侧的采样时间，不是精确穿线时刻。事件数不是检测精度，没有独立人工真值时不计算准确率。
全部结果：{"columns":["轨迹ID","检测到另一侧时刻（秒）","方向","类型","x（米）","y（米）"],"rows":[["6",2.5025025025025025,"+x","car",15.61,23.8085],["4",7.407407407407407,"-x","motorcycle",14.3344,10.986],["16",14.514514514514516,"+x","car",15.3989,15.397],["12",19.61961961961962,"-x","car",14.1619,17.2866],["18",21.32132132132132,"-x","car",14.3415,19.9125],["26",28.328328328328332,"+x","motorcycle",15.347,36.0173],["27",31.031031031031034,"-x","car",14.6884,19.9812],["28",33.033033033033036,"-x","car",14.5914,17.9034],["29",34.034034034034036,"+x","car",15.9754,11.8411],["33",41.14114114114115,"+x","car",15.8634,13.8918],["37",47.94794794794795,"+x","motorcycle",15.3893,37.6538],["44",71.97197197197197,"-x","car",14.6347,4.2347],["43",77.27727727727728,"-x","motorcycle",14.6283,22.5836],["41",78.07807807807808,"-x","motorcycle",14.4819,-4.9845],["48",79.4794794794795,"-x","car",14.1377,17.7713],["53",83.58358358358359,"-x","car",14.3677,18.5082],["40",87.38738738738739,"+x","car",15.5858,12.5713],["60",92.3923923923924,"+x","car",15.8286,14.0392],["61",102.1021021021021,"-x","car",14.5536,7.1856],["63",108.10810810810811,"+x","bicycle",15.3747,34.3435]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/#crossing
输入文件SHA256：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD。SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 17
采样变化与事件集合
第8章 交通影像数据分析 8.7
17
总数相同仍可能包含不同目标。
每1、5、10帧保留一次，固定计数线、方向、死区和连接间隔，比较事件ID与触
发时差。
密集采样规则是参数对照基准，不是独立人工真值。不能把相对漏触发直接写成漏
检率。
课堂讨论：若两组规则都输出20次事件，还应核对哪些信息？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 总数相同仍可能包含不同目标。
每1、5、10帧保留一次，固定计数线、方向、死区和连接间隔，比较事件ID与触发时差。
密集采样规则是参数对照基准，不是独立人工真值。不能把相对漏触发直接写成漏检率。
课堂追问：若两组规则都输出20次事件，还应核对哪些信息？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/#stride
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD
SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
输入哈希：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 18
采样变化与事件集合：计算结果
第8章 交通影像数据分析 8.7
18
根据真实观测在浏览器重新计算
默认配置：计数线 x（米）：15，最大连接间隔（秒）：1.5
跨线事件数（非准确率）
Chart: 
| 每1帧 | 每5帧 | 每10帧
事件数 | 20 | 20 | 18
基准为本表第一组规则，不是人工真值。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据真实观测在浏览器重新计算
默认参数：{"line":"15","gap":"1.5"}
数据范围：SinD天津120秒轨迹；另设MOT17-04夜间步行街35秒影像
结果解释：基准为本表第一组规则，不是人工真值。按轨迹ID和方向匹配；时差=当前触发时刻减基准触发时刻。没有匹配事件时，时差留空。数量相同也应核对事件集合和时差。SinD已平滑轨迹不用于证明原始视频检测性能。
全部结果：{"columns":["采样帧间隔","事件数","匹配事件","相对未触发","相对新增","匹配平均时差（秒）","最大绝对时差（秒）","保留轨迹点"],"rows":[[1,20,20,0,0,0,0,11531],[5,20,20,0,0,0.1151151151151149,0.40040040040040026,2305],[10,18,18,2,0,0.389278167055942,0.9009009009008935,1153]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/#stride
输入文件SHA256：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD。SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 19
防抖宽度与统计结果
第8章 交通影像数据分析 8.7
19
后处理规则也会改变交通调查成果。
比较0、0.3、1、2米单侧死区，在相同源轨迹上实际重新提取事件。
宽死区不必然更好。距离过短、遮挡与断点均可能导致事件不触发或延后。
课堂讨论：一组规则的事件更少，何时可能是去除了重复，何时可能是遗漏？
打开交互实验，观察参数变化
Notes: 后处理规则也会改变交通调查成果。
比较0、0.3、1、2米单侧死区，在相同源轨迹上实际重新提取事件。
宽死区不必然更好。距离过短、遮挡与断点均可能导致事件不触发或延后。
课堂追问：一组规则的事件更少，何时可能是去除了重复，何时可能是遗漏？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/#band
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD
SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
输入哈希：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 20
防抖宽度与统计结果：计算结果
第8章 交通影像数据分析 8.7
20
根据真实观测在浏览器重新计算
默认配置：计数线 x（米）：15，最大连接间隔（秒）：1.5
跨线事件数（非准确率）
Chart: 
| 0米 | 0.3米 | 1米 | 2米
事件数 | 22 | 20 | 18 | 15
基准为本表第一组规则，不是人工真值。
修改参数并查看完整结果表
Notes: 计算方式：根据真实观测在浏览器重新计算
默认参数：{"line":"15","gap":"1.5"}
数据范围：SinD天津120秒轨迹；另设MOT17-04夜间步行街35秒影像
结果解释：基准为本表第一组规则，不是人工真值。按轨迹ID和方向匹配；时差=当前触发时刻减基准触发时刻。没有匹配事件时，时差留空。数量相同也应核对事件集合和时差。SinD已平滑轨迹不用于证明原始视频检测性能。
全部结果：{"columns":["单侧死区（米）","事件数","匹配事件","相对未触发","相对新增","匹配平均时差（秒）","最大绝对时差（秒）","保留轨迹点"],"rows":[[0,22,22,0,0,0,0,11531],[0.3,20,20,2,0,0.12012012012012044,0.40040040040038605,11531],[1,18,18,4,0,0.3058614169725283,1.1011011011010652,11531],[2,15,15,7,0,0.4137470804137474,1.5015015015014939,11531]]}
默认网页：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/#band
输入文件SHA256：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD。SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
本页图表为默认配置快照，课堂改变参数后以网页重新计算为准。图表与底层数据可编辑。

## Slide 21
检测、身份与事件的分层核验
第8章 交通影像数据分析 8.4 / 8.7
21
评价对象必须与精度主张一致。
检测用独立人工框匹配，身份关联核对连续性，通行事件还需方向与时间容差匹配。
MOT17影像项目提供人工标注核验。SinD源ID只审查关联思想，不代替原始影像
独立真值。
课堂讨论：模型检测精度较高但方向计数错误，应怎样定位问题？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 评价对象必须与精度主张一致。
检测用独立人工框匹配，身份关联核对连续性，通行事件还需方向与时间容差匹配。
MOT17影像项目提供人工标注核验。SinD源ID只审查关联思想，不代替原始影像独立真值。
课堂追问：模型检测精度较高但方向计数错误，应怎样定位问题？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/#evaluation
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD
SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
输入哈希：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 22
跨线计数的代码复核
第8章 交通影像数据分析 综合
22
规则必须能回到逐条事件。
// JavaScript：本机实际执行，可修改参数。
// data为本章真实快照；runLab为公开计算模块。
const result = runLab("crossing", data, {
"line": 15,
"band": 0.3,
"stride": 5
});
print(result.columns);
print(result.rows);
print(result.note);
JavaScript在网页中实际执行。
Python模型训练使用本章完整工作本。
打开代码编辑器，修改参数并运行
Notes: 规则必须能回到逐条事件。
修改line、band或stride并运行，导出事件时刻、方向与来源ID。
代码直接在提供方平滑轨迹上计算，不调用图像检测器。完整影像结果在独立协议下复核。
课堂追问：为何报告需要同时保存事件表与参数，而不只保存总数？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/#code
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD
SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
输入哈希：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 23
视频交通调查的核验报告
第8章 交通影像数据分析 综合
23
完整成果需覆盖误差传递与使用条件。
分别提交SinD关联实验和MOT17影像实验，保存配置、逐事件结果、独立标注和失
败片段说明。
许可分别遵守SinD非商业条款与MOT17的CC BY-NC-SA 3.0，不将课程代码MIT许
可扩展到第三方影像。
课堂讨论：若在校门口开展新的调查，应重新验证哪些场景和合规条件？
打开课堂讲解与配套案例
Notes: 完整成果需覆盖误差传递与使用条件。
分别提交SinD关联实验和MOT17影像实验，保存配置、逐事件结果、独立标注和失败片段说明。
许可分别遵守SinD非商业条款与MOT17的CC BY-NC-SA 3.0，不将课程代码MIT许可扩展到第三方影像。
课堂追问：若在校门口开展新的调查，应重新验证哪些场景和合规条件？
教学建议：先请学生预测参数变化方向，再运行网页对照；要求用交通对象、范围、分母和单位解释。
交互课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/#project
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD
SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
输入哈希：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。

## Slide 24
课程资源与数据来源
第8章 交通影像数据分析
24
本章交互课堂
本章完整Python项目与工作本
交通工程案例库
SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
输入范围、数据处理与许可详见课堂说明。
课堂代码MIT，原创讲解CC BY-SA 4.0，第三方材料保留原许可。
Notes: 教学主线：路口视频怎样形成可以核查的通行统计？
建议135分钟讲授与讨论 + 90分钟上机
课堂：https://lilinchao.github.io/traffic-book-practice/open-course/chapter-08/
来源：https://github.com/SOTIF-AVLab/SinD
SinD自定义非商业许可；MOT17影像CC BY-NC-SA 3.0
输入哈希：{"projects/data/sind.json":"e6ed9160ef6e5787c7c16a048735093f240e1a48807485e2cc73165b468652f6","chapters/data/algorithms/ch8.json":"322f46fbdc5237cb9ea09c6ad4c3867ccae94898a255b9c0630dd1f3d6511491"}
课文源：符号释义与教学逻辑修订清洁合稿的已核验提取稿；本轮不修改书稿。
课程原创讲解CC BY-SA 4.0，代码MIT，第三方材料遵守原始条款。